ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о результатах публичных слушаний по проекту межевания территории городского

округа Электросталь Московской области для размещения трассы газопровода от ГРП-53 до котельной ООО «Бета Гида»

Городской округ Электросталь								       16.07.2013

В соответствии с распоряжением Администрации городского округа Электросталь Московской области от 28.06.2013 № 408-р «О проведении публичных слушаний», опубликованного в газете «Официальный вестник» 05.07.2013 и размещенного на официальном сайте городского округа Электросталь Московской области были проведены 16.07.2013 публичные слушания по проекту межевания территории городского округа Электросталь Московской области для размещения трассы газопровода от ГРП-53 до котельной ООО «Бета Гида».

Проектом межевания выделяется временный земельный участок для размещения инженерно-технических коммуникаций (газопровод) из свободных городских земель.

Общая протяженность планируемого газопровода составляет 562 метра. Пролегание газопровода выбрано в соответствии с ранее утвержденным проектом планировки территории. Ширина отвода для прокладки газопровода механизированным способом (с размещением машин и механизмов) составляет 15 метров. В условиях уплотненной застройки ширина отвода сокращается согласно чертежу межевания территории (на отдельных указанных участках прокладки газопровода вблизи зданий и сооружений для организации доступа жителей газопровод копать вручную в траншее с сокращением ширины отвода до 4м).

Площадь формируемого земельного участка, необходимого для прокладки газопровода, принимаем ввиду того, что формируемый участок находится в существующей застройке, в стесненных условиях, среди земельных участков, поставленных на кадастровый учет. Площадь формируемого земельного участка принята 6235 м2.

Площадь отвода под прокладку газопровода принята с учетом требований ППР на разработку газопровода, складирования материалов и размещения строительной техники, а также СП 42.13330.2011 (Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция.)

Необходимо заключить договор аренды и субаренды под прокладку газопровода из свободных городских земель (6235 м2).

При разработке проекта были учтены следующие факторы:

- территория застроена зданиями производственной застройки;

- на участке присутствуют инженерные коммуникации.

От участников публичных слушаний не поступали предложения и замечания для включения их в протокол публичных слушаний.

В процессе обсуждения изложенных вопросов, комиссия пришла к выводу:

Одобрить проект межевания территории городского округа Электросталь Московской области для размещения трассы газопровода от ГРП-53 до котельной ООО «Бета Гида».

Председатель комиссии по проведению

публичных слушаний,

начальник Управления архитектуры

и градостроительства									Д.В. Булатов