ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о результатах публичных слушаний по проекту межевания территории городского округа Электросталь Московской области для строительства наружных инженерных сетей, расположенных по ул. Расковой, дом 10.

Городской округ Электросталь							15.04.2014

В соответствии с распоряжением Администрации городского округа Электросталь Московской области от 01.04.2014 № 166-р «О проведении публичных слушаний», опубликованного в газете «Официальный вестник» 04.04.2014 и размещенного на официальном сайте городского округа Электросталь Московской области были проведены 15.04.2014 публичные слушания по проекту межевания территории городского округа Электросталь Московской области для строительства наружных инженерных сетей, расположенных по ул. Расковой, дом 10.

В границы разработки проекта межевания участков входят внеплощадочные сети водопровода, ливневой и дождевой канализации, газопровода и электрокабеля общей площадью 8848 кв.м.

Для сетей сооружений водопровода и канализации (бытовой и ливневой) устанавливается 5 м зона в обе стороны от наружной стенки трубопроводов или от выступающих частей сооружения (СниП 40-30-99 «Канализация, наружные сети и сооружения», СНиП 2.05.06 - 85 «Магистральные трубопроводы. Строительные нормы и правила» и СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации»).

Площадь участков равна:

- 1543 кв.м. под прокладку водопровода;

- 3315 кв.м. под прокладку дождевой канализации;

- 1606 кв.м. под прокладку бытовой канализации.

В соответствии с подпунктом 2.3.13 правил устройства электроустановок (ПУЭ) над подземными кабельными линиями устанавливаться охранные зоны в размере площадки над кабелями: для кабельных линий выше 1 кВ по 1м с каждой стороны от крайних кабелей; для кабельных линий до 1 кВ по 1м с каждой стороны от крайних кабелей, а при прохождении кабельных линий в городах под тротуарами – на о,6м в сторону зданий и сооружений и на 1м в сторону проезжей части улицы.

Площадь участков под прокладку электрокабеля – 1643 кв.м.

В соответствии с правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000г. №878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей» вдоль трассы наружного газопровода устанавливается охранная зона в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2 метров с каждой стороны от оси газопровода.

Площадь участка под прокладку газопровода – 741 кв.м.

От участников публичных слушаний не поступали предложения и замечания для включения их в протокол публичных слушаний.

В процессе обсуждения изложенных вопросов, комиссия пришла к выводу: одобрить проект межевания территории городского округа Электросталь Московской области для строительства наружных инженерных сетей, расположенных по ул. Расковой, дом 10.

Председатель комиссии по проведению

публичных слушаний,

начальник Управления архитектуры

и градостроительства								Д.В. Булатов