УТВЕРЖДЕНА

решением Совета депутатов

городского округа Электросталь

Московской области

от 21.11.2012 № 211/42

### Инвестиционная программа МУП «ПТП ГХ» по развитию системы водоотведения и очистки сточных вод в городском округе Электросталь Московской области на период 2011-2013 гг.

### 1. Паспорт Программы

| Наименование программы |  | Инвестиционная программа МУП «ПТП ГХ» по развитию системы водоотведения и очистки сточных вод в городском округе Электросталь Московской области на период 2011 – 2013 гг. (далее – инвестиционная программа) |
| --- | --- | --- |
| Основание для разработки |  | Техническое задание по подготовке инвестиционной программы МУП «ПТП ГХ» по развитию системы водоотведения и очистки сточных вод, утвержденное постановлением Администрации городского округа Электросталь Московской области от 19.10.2012 г. № 914/16 |
| Заказчик программы |  | Администрация городского округа Электросталь Московской области |
| Основные разработчики программы |  | ОАО «Центр муниципальной экономики», МУП «ПТП ГХ» |
| Исполнитель программы |  | МУП «ПТП ГХ» |
| Цель программы |  | Целью программы является улучшение экологической ситуации, исключение возможности возникновения технологических нарушений: аварий и инцидентов, которые могут повлечь за собой возникновение чрезвычайных ситуаций на системах волоотведения и очистки сточных вод городского округа, улучшение защитных функций шиберной камеры от воздействия агрессивных сред сточных вод, улучшение качества очистки стоков, сбрасываемых в реку Марьинка и далее в реку Вохонка |
| Важнейшие целевые индикаторы |  | Улучшение качества очистки стоков и экологической ситуации на территории городского округа Электросталь и Ногинского муниципального района. |
| Сроки и этапы реализации программы |  | 2011 – 2013 годы |
| Объемы и источники финансирования |  | Всего – 33023,12 тыс. руб., в том числе: собственные средства МУП «ПТП ГХ» – 33023,12 тыс. руб., из них: а) амортизационные отчисления – 3649,03 тыс. руб.; б) прибыль, направляемая на инвестиции, – 29374,09 тыс. руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации программы и показатели социально-экономической эффективности |  | Снижение уровня износа инфраструктуры очистки сточных вод; повышение качества оказываемых услуг. |
| Порядок и контроль реализации программы |  | Контроль за исполнением мероприятий инвестиционной программы осуществляется управлением городского жилищного и коммунального хозяйства Администрации городского округа Электросталь Московской области в соответствии с решением Совета депутатов городского округа Электросталь Московской области от 28.05.2009 г. № 445/65 «Об утверждении положений о порядке и условиях разработки и утверждения инвестиционных программ организаций коммунального комплекса и о порядке проведения их мониторинга на территории городского округа Электросталь Московской области». |

2. Цели и задачи инвестиционной программы МУП «ПТП ГХ» по развитию системы водоотведения и очистки сточных вод городского округа Электросталь Московской области на период 2011-2013 гг.

Водоотведение в городском округе Электросталь Московской области (далее - городской округ) осуществляется многоотраслевой организацией коммунального комплекса МУП «ПТП ГХ». Часть сточных вод от потребителей транспортируется на собственные очистные сооружения (≈ 42%), остальные направляются на очистку в ООО «Энергетик» г. Павловский Посад. Перекачка стоков осуществляется посредством 9 канализационных насосных станций (КНС), 1 районной насосной станцией (РНС), главной насосной станцией (ГНС).

Анализируя состояние канализационных насосных станций, можно отметить, что уровень их износа (по данным бухгалтерского учета) составляет 55,2 %. Уровень загрузки оборудования КНС имеет разнонаправленные значения (от перегрузки в 1,5 раза до низкого уровня загрузки – 30 %), что свидетельствует о разбалансированности системы. В целом уровень загрузки составляет 62 % (с учетом резервного оборудования). Большинство насосных станций эксплуатируются более 30 лет, однако значительная часть оборудования ремонтировалась (модернизировалась) после 2000 года. Так,  к 2008 - 2009 гг. были проведены работы по капитальному ремонту (модернизации) КНС-3, КНС-5, РНС, ГНС, включающие замену насосного оборудования. Данные работы были направлены на повышение надежности системы.

Метод очистки бытовых сточных вод городского округа — биологический, основанный на использовании жизнедеятельности микроорганизмов, которые окисляют органические вещества, находящиеся в сточных водах в коллоидном и растворенном состоянии. Очистка производится на собственных городских очистных сооружениях, что составляет ≈ 42 % от общего объема стоков.

Существующие очистные сооружения канализации (далее - ОСК) городского округа введены в эксплуатацию в конце 1966 года. Расположены ОСК в южной части города на площади 4,5 га. Иловые площадки площадью 66,4 тыс.м² также находятся в границах городского округа. Существующие ОСК имеют в своем составе: сооружения механической очистки, сооружения механико-биологической очистки, производственные и вспомогательные здания и сооружения; сооружения по обработке осадка.

По данным о состоянии экологической безопасности, фактические показатели содержания веществ в очищенных стоках в городском округе отклоняются от нормативных по ряду показателей. Так, в 2009 г. значительные отклонения выявлены в части превышения содержания: азота аммонийного (в 5,7 раза), железа (в 7,3 раза), меди (в 6 раз), нитритов (в 3,7 раза), фосфора (в 5 раз). Высокие отклонения от нормативных значений части показателей обусловлены фактом слива в бытовую канализацию промышленных сточных вод.

На протяжении 2004-2009 гг. фактические объемы отведенных сточных вод варьировались в пределах 21500-24200 тыс. куб.м., с тенденциями снижения.

Анализируя состояние ОСК, можно отметить высокий уровень их износа (90,3%), что соответствует сроку эксплуатации без капитального ремонта – более 40 лет.

За период 2005-2008 гг. технические параметры ОСК не изменились. В 2007-2008 гг. были проведены выборочные капитальные ремонты и модернизация их оборудования.

Таким образом, для улучшения экологии в городе необходима модернизация существующих ОСК.

В городском округе протяженность канализационных сетей составляет 191,1 км (на 01.01.2010г.). На протяжении 2005-2009 гг. протяженность сетей практически не изменилась.

Структура канализационных сетей городского округа в основном представлена чугунными, асбоцементными и железобетонными трубопроводами и коллекторами. Около 4 % труб изготовлены из полиэтилена. Замене подлежит около 46 % сетей. При этом в большей мере нуждаются в замене уличные канализационные сети – около 55 %. Несмотря на столь высокий износ, уровень аварийности на канализационных сетях городского округа в 2005-2006 гг. был незначителен, а в 2007-2009 гг. практически не наблюдался.

Часть сточных вод поступает в районную насосную станцию (РНС), проектная производительность которой 95,0 тыс.м3/сут., и по напорно-самотечным коллекторам (диаметром 1000, 1500мм протяженностью 22 км) подается на межрайонные ОСК полной биологической очистки с механическим обезвоживанием осадка производительностью 150,0 тыс.м3/сут.

В настоящее время в городском округе сложилась неблагоприятная обстановка по водоотведению. Износ канализационных сетей составляет 89,0 %; износ канализационного коллектора ø 1000-1500 мм протяженностью 36 км в одну нитку, транспортирующего стоки потребителей города на очистные сооружения г. Павловский Посад, - более 90 %, срок эксплуатации коллектора истек в 1995 году. Так как территория, где проходит коллектор, застроена производственными зданиями, сам коллектор отсыпан грунтом глубиной до 10 метров, около 6,5 км протяженности территории пролегания коллектора занято под садовые участки, его ремонт невозможен.

Таким образом, основными проблемами в функционировании системы водоотведения и очистки сточных вод городского округа являются:

1) низкое качество очистки стоков;

2) высокий износ канализационных сетей.

Для улучшения качества очистки сточных вод с учетом существующего состояния системы водоотведения городского округа в соответствии с Программой комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры и объектов, используемых для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, городского округа на период до 2020 г., техническим заданием по подготовке инвестиционной программы МУП «ПТП ГХ» по развитию систем водоотведения и очистки сточных вод наиболее приоритетным для реализации в 2011-2013 гг. является мероприятие, направленное на улучшение качества очистки сточных вод от потребителей Юго-Западного района городского округа.

В настоящее время возникла острая необходимость в модернизации строительных конструкций отдельных участков канализационных очистных сооружений (КОС) г.о.Электросталь по ул.Автомобильная.

Согласно отчетам по обследованию технического состояния строительных конструкций Шиберной камеры на подводящем коллекторе к КНС и железобетонных конструкций сооружений КОС указанные объекты находятся

в критическом состоянии.

На КОС строительные конструкции постоянно подвергаются воздействию агрессивных сред, действия которых усугубляются повышенной температурой и влажностью, а также многократным замораживанием и оттаиванием материалов конструкций в осенне-зимнее время.

Модернизация КОС позволит улучшить очистку стоков и надежность работы очистных сооружений.

В ходе реализации инвестиционной программы планируется обеспечить следующий основной индикатор: улучшение качества очистки стоков и экологической ситуации на территории городского округа и Ногинского муниципального района.

Иные проблемы состояния и развития систем водоотведения и очистки сточных вод в городском округе должны быть решены в рамках инвестиционных и производственных программ, планируемых к реализации после 2013 г.

### 3. План технических мероприятий по развитию системы водоотведения и очистки сточных вод в городском округе Электросталь Московской области на период 2011-2013 гг. и расчет финансовых потребностей на их реализацию

3.1. Достижение целевого индикатора в результате реализации инвестиционной программы МУП «ПТП ГХ» характеризует будущую модель водоотведения и очистки сточных вод в городском округе. Целевым индикатором системы водоотведения и очистки сточных вод на 2011-2013гг. для развития системы является улучшение качества очистки стоков и экологической ситуации на территории городского округа и Ногинского муниципального района.

Основным направлением мероприятий по развитию системы водоотведения и очистки сточных вод на 2011-2013 гг. будет модернизация участков КОС.

3.2. Разработанные программные мероприятия включены исходя из степени их актуальности в решении вопросов развития системы водоотведения и очистки сточных вод в городском округе.

3.3. Срок реализации мероприятий инвестиционной программы определен исходя из актуальности и эффективности (в целях повышения качества товаров (услуг), улучшения экологической ситуации).

3.4. Финансовые потребности на реализацию мероприятий инвестиционной программы определены в текущем уровне цен [в ценах ТЭР (редакция 2009 г.) по индексам МОГЭ за июнь 2012 г.].

Стоимость реализации мероприятий распределена пропорционально объемным показателям.

3.5. Финансовые потребности на реализацию инвестиционной программы распределены между источниками финансирования (амортизационные отчисления, прибыль, направляемая на инвестиции) без учета налога на прибыль, размер которого будет учтен при расчете надбавок к тарифам на услуги водоотведения и очистки сточных вод, оказываемые МУП «ПТП ГХ».

3.6. Так как мероприятия реализуются в течение 2-х лет, то количественные и стоимостные показатели распределяются по годам и кварталам по этапам, обусловленной приведенной в таблице программы долей единиц.

3.7. Средства, полученные МУП «ПТП ГХ» в результате применения надбавки, имеют целевой характер и направляются на финансирование инвестиционной программы в части проведения работ по модернизации и восстановлению коммунальной инфраструктуры городского округа, осуществляемых в целях повышения качества товаров (услуг), улучшения экологической ситуации, или на возврат ранее привлеченных средств, направленных на указанное мероприятие.

3.8. Расчет финансовых потребностей на реализацию мероприятий инвестиционной программы в сфере водоотведения и очистки сточных вод (в ценах 2012 года):

3.8.1. Проектно-сметная документация уже разработана (не учитывается в расчетах).

3.8.2. Стоимость реализации мероприятий.

ФП=Сш.к.+Ск.г.+Ср.ч.+Сп.к.+Сигу=14149,14тыс. руб.+2578,69 тыс. руб. + 7705,00тыс. руб.+4784,41 тыс. руб.+3805,88тыс. руб. тыс. руб.=33023,12 тыс. руб.

где:

Сшк	 – сметная стоимость модернизации шиберной камеры с установкой затворов на подводящем коллекторе в КНС;

Ск.г.	 – сметная стоимость модернизации камеры гашения;

Ср.ч.	 – сметная стоимость модернизации распределительной чаши первичных отстойников;

Сп.к.	 – сметная стоимость модернизации подводящих каналов от песколовок первичных отстойников.

Сигу.	 – сметная стоимость модернизации илоуплотнителя.

Стоимость реализации мероприятий определена на основании локальных смет модернизации объектов очистных сооружений в текущем уровне цен (в ценах 2012 г.) с учетом НДС.

3.9. Детализированный план технических мероприятий МУП «ПТП ГХ» по развитию системы водоотведения и очистки сточных вод на территории городского округа Электросталь Московской области на период 2011-2013 гг. приведен в приложении № 1, № 2.

### 4. Расчет финансовой обеспеченности инвестиционной программы МУП «ПТП ГХ» по развитию системы водоотведения и очистки сточных вод за счет надбавки к тарифу на водоотведение и очистку сточных вод, на период 2011-2013 гг.

4.1. Основанием для определения и установления надбавки к тарифу на услуги МУП «ПТП ГХ» по водоотведению и очистке сточных вод, надбавки к цене (тарифу) на водоотведение и очистку сточных вод для потребителей (далее – надбавка к тарифу) является утвержденная инвестиционная программа.

4.2. Неотъемлемым условием установления надбавки к тарифу является оценка доступности услуг по водоотведению и очистке сточных вод для потребителей по заранее определенным критериям. Без вынесения решения о доступности услуг МУП «ПТП ГХ» по водоотведению и очистке сточных вод невозможно установление надбавки к тарифу.

4.3. Объемы реализации услуг определены МУП «ПТП ГХ» на основании отчетных данных за 2011 год и 9 месяцев 2012 года, а также прогноза изменения водопотребления, в результате внедрения приборного учета в городском округе в 2013 году.

4.4. Схема реализации инвестиционной программы основывается на привлечении собственных средств МУП «ПТП ГХ», в частности, амортизационных отчислений и прибыли, направляемой на инвестиции, полученной МУП «ПТП ГХ» от применения установленной надбавки к тарифу на услуги по водоотведению и очистке сточных вод, направленных на непосредственное финансирование мероприятий данной инвестиционной программы.

4.5. Расчет финансовой обеспеченности инвестиционной программы МУП «ПТП ГХ» по развитию системы водоотведения и очистки сточных вод за счет надбавки к тарифу на услугу МУП ПТП ГХ» по водоотведению и очистке сточных вод приведен в таблице № 1.

Таблица № 1

Расчет финансовой обеспеченности инвестиционной программы МУП «ПТП ГХ» по развитию системы водоотведения и очистки сточных вод за счет надбавки к тарифу на водоотведение и очистку сточных вод на период 2011 — 2013 гг. (с НДС)

| № |  |  | Значение показателя | Всего за |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | Показатель | Ед. изм. | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | период |
|  | Финансовые потребности МУП «ПТП ГХ», связанные с |  |  |  |  |  |
| 1 | реализацией инвестиционной программы в части устано- | тыс. руб. | - | 16 727,83 | 16 295,29 | 33 023,12 |
|  | вления надбавки к тарифам на товары и услуги указанной |  |  |  |  |  |
|  | организации |  |  |  |  |  |
| 2 | Величина средств, предусмотренная для реализации |  |  |  |  |  |
|  | инвестиционной программы, в федеральном, областном и | тыс. руб. | - | - | - | - |
|  | городском бюджетах |  |  |  |  |  |
| 3 | Амортизация | тыс. руб. | 2 000,00 | - | 1 649,03 | 3 649,03 |
| 4 | Денежные средства, собранные через надбавку за период | тыс. руб. | 10 394,18 | 10 394,18 | 10 337,92 | 31 126,28 |
| 5 | Надбавка к тарифам на услуги МУП «ПТП ГХ» по водоотве- дению и очистке сточных вод (заключение Министерства экономики Московской области от 08.10.2010 №18 исх./21-7235 | руб/куб.м. | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 |
| 6 | Объем реализации услуг МУП «ПТП ГХ» по водоотведению и очистке сточных вод за период реализации | тыс.куб.м. | 17 921 | 17 921 | 17 824 | 53 666 |
|  | инвестиционной программы |  |  |  |  |  |
| 7 | Налог на прибыль | тыс. руб. | - | - | 1 752,19 | 1 752,19 |
| 8 | Денежные средства, направленные на финансирование инвестиционной программы | тыс. руб. | 12 394,18 | 10 394,18 | 10 234,76 | 33 023,12 |

5. Финансовый план МУП «ПТП ГХ» по развитию системы водоотведения и очистки сточных вод в городском округе Электросталь Московской области на период 2011-2013 гг.

5.1. С целью определения целесообразности реализации и потенциальной привлекательности мероприятий инвестиционной программы для возможных инвесторов на срок ее реализации с учетом п. 14 «Методических рекомендаций по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса», утвержденных приказом Минрегиона РФ от 10.10.2007 г. № 99, рассчитаны показатели эффективности:

- чистый денежный поток;

- дисконтированный срок окупаемости;

- стоимостной эффект, выраженный через изменение тарифов на услуги МУП «ПТП ГХ» по водоотведению и очистке сточных вод за счет реализации мероприятий инвестиционной программы (в текущих ценах).

Качественный эффект не определен в связи с отсутствием в техническом задании значения показателя изменения целевого индикатора.

Применяемые показатели эффективности инвестиций учитывают изменение во времени параметров инвестиционной программы.

5.2. Чистый денежный поток представляет собой разность между суммами поступлений и выплат за определенный период времени. Для оценки сопоставимости затрат в период реализации инвестиционной программы чистый денежный поток дисконтируется по следующей формуле:

где:

- дисконтированный чистый денежный поток k-го года реализации инвестиционной программы, тыс. руб.;

- чистый денежный поток k-го года реализации инвестиционной программы, тыс. руб.;

k – шаг реализации программы, год;

r – ставка дисконтирования (в десятичном выражении). В расчетах принята ставка рефинансирования Центрального банка РФ (установленная с 24.02.2010 г. в размере 8,25 % (1,0825).

5.3. Дисконтированный срок окупаемости определяется по следующей формуле:

где:

n – срок реализации (горизонт планирования) программы, лет.

Дисконтированный срок окупаемости определен на основе нарастающих денежных поступлений до момента покрытия инвестиций.

Результаты расчета представлены в таблице № 2.

Таблица № 2

Расчет дисконтированного денежного потока и дисконтированного срока окупаемости инвестиционной программы

| № п/п | Показатели | Формула расчета | Период реализации инвестиционной программы | Всего за период |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. |  |
| 1. | Денежные доходы, тыс. руб. | Сумма строк 1.1. и 1.2. | 12 394,18 | 10 394,18 | 11 986,95 | 34 775,31 |
| 1.1. | Амортизация, тыс. руб. | Данные бухгалтерского учета | 2 000 | - | 1 649,03 | 3 649,03 |
| 1.2. | Денежные средства, собранные через надбавку, тыс. руб. | Расчет надбавки к тарифу | 10 394,18 | 10 394,18 | 10 337,92 | 31 126,28 |
| 2. | Расходы, тыс. руб. | Сумма строк 2.1. и 2.2. | - | 16 727,83 | 18 047,48 | 34 775,31 |
| 2.1. | Налог на прибыль, тыс. руб. | Расчет надбавки к тарифу | - | - | 1 752,19 | 1 752,19 |
| 2.2. | Капитальные вложения, тыс. руб. | Расчет надбавки к тарифу | - | 16 727,83 | 16 295,29 | 33 023,12 |
| 3. | Чистый денежный поток, тыс. руб. | Строка 1-строка 2 | 12 394,18 | -6 333,65 | -6 060,53 | 0 |
| 4. | Дисконтированный чистый денежный поток, тыс. руб. |  | 12 394,18 | -5 850,95 | -5 171,96 | 1 371,27 |
| 5. | Дисконтированный чистый денежный поток нарастающим итогом, тыс. руб. |  | 12 394,18 | 6 543,23 | 1 371,27 | х |
| 6. | Дисконтированный срок окупаемости, лет |  | х | х | х | 3 |

5.4. Значения предполагаемого тарифа на водоотведение и очистку сточных вод с учетом определенной надбавки приведены в таблице № 3.

Таблица № 3

Предполагаемый рост тарифа на 2011-2013 гг.

по водоотведению (с НДС)

| № п/п |  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | индексы |  | 1 | 1,12 | 1,11 |
| 2 | Тариф (руб.) | 9,83 | 11,43 | 12,40 | 13,08 |
| 3 | Надбавка (руб.) |  | 0,58 | 0,58 | 0,58 |
| 4 | Тариф с учетом надбавки (руб.) |  | 12,01 | 12,98 | 14,38 |
| 5 | Рост тарифа (%) |  | 22,2 | 8,1 | 10,8 |

Оценка доступности товаров и услуг в сфере водоотведения и очистки сточных вод в городском округе Электросталь была произведена в инвестиционной программе, утвержденной решением Совета депутатов городского округа Электросталь от 03.02.2010 № 563/86.

В связи с тем, что рост тарифов в 2012 и в 2013 годах незначителен (таблица № 3), расчет доступности услуг в сфере водоотведения и очистки сточных вод на 2013 год не производился.