# СОДЕРЖАНИЕ

стр

# Внесение изменений в генеральный план городского

округа Электросталь....…. …………………………………………………………….3

- Изменения в пространственной организации территории

городского округа Электросталь…………………………………………6

2.  Цели и задачи территориального планирования

городского округа Электросталь....……………. ………………………………9

3.  Перечень мероприятий по территориальному планированию

развития городского округа Электросталь..…..…………………………..10

3.1. Общие положения по территориальному планированию……………………………10

3.2. Планируемое функциональное зонирование территории……………………………12

3.2.1. Планируемое развитие жилых зон.........................................................................13 .                            3.2.2. Планируемое развитие общественно-деловых зон …………………………….17

3.2.3. Планируемое развитие производственных  зон, зон инженерной и

транспортной инфраструктур…………………………………………………….22

3.2.4. Планируемое развитие зон рекреационного назначения………………………24

3.2.5  Планируемое развитие зон специального назначения и

зон сельскохозяйственного использования……………………………………..26

3.3. Планируемые объекты местного значения …………………………………………...29

3.4. Зоны с особыми условиями использования территории ………………….…………36

3.5. Сохранение объектов историко-культурного наследия…..…………………………..37

3.6. Мероприятия по охране окружающей среды………………………………………….38

3.7. Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры ………...........................42

3.8. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности……………………………...45

3.9. Мероприятия по развитию инженерной инфраструктуры ……..………………….....46

3.10   Основные планируемые показатели генерального плана

городского округа Электросталь…..……….…………………………………………..61

# Внесение изменений в генеральный план

городского округа Электросталь

Внесение изменений в генеральный план  городского округа Электросталь Московской области (далее городского округа Электросталь) подготовлено Государственным унитарным предприятием Московской области «Научно-исследовательский и проектный институт градостроительства» (ГУП МО «НИиПИ градостроительства») на основании постановления главы городского округа Электросталь от 14.08.2013 № 611/8 «О внесении изменений в генеральный план городского округа Электросталь Московской области»  и в соответствии с договором  от    05.02.2014  № 208-2013.

Внесение изменений в генеральный план городского округа Электросталь выполнено в соответствии с градостроительным заданием на подготовку проекта генерального плана городского округа Электросталь, оформленным в виде справки-выкопировки из Схемы территориального планирования Московской области – основных положений градостроительного развития применительно к территории муниципального образования, утверждённого  распоряжением Главного управления архитектуры и градостроительства Московской области  от 24.12.2009 г. № 86,  а также в соответствии с генеральным планом городского округа Электросталь, утверждённого решением Совета депутатов городского округа Электросталь от 28.02.2011 № 56/9.

Генеральный план городского округа Электросталь определяет цели и задачи территориального планирования, а также мероприятия по территориальному планированию муниципального образования.

Генеральный план городского округа Электросталь подготовлен на расчётный срок на 20 лет (2035 год), с выделением первой очереди строительства на период до 2018 года.

Генеральный план составляет градостроительную основу всех документов по градостроительному зонированию и планировке территории городского округа и обеспечивает согласованное развитие муниципального образования в структуре Московской области. Существующие и планируемые земельные участки, объекты строительства федерального и регионального значения приводятся в положении о территориальном планировании и отображаются на картах  для обеспечения информационной целостности документа и не являются предметом утверждения в генеральном плане.

Новые инвестиционные предложения заинтересованных лиц и правообладателей земельных участков, объектов капитального строительства, а также внесение изменений в  Градостроительный кодекс Российской Федерации, привели к необходимости актуализации утверждённого генерального плана городского округа Электросталь. Актуальность подготовки внесения изменений в генеральный план городского округа обусловлена принятием новой программы социально-экономического развития городского округа Электросталь на 2013-2015 годы, утверждённой Советом депутатов городского округа Электросталь от 28.03.2013 № 248/47, а также развитием муниципального образования в новых социально-экономических условиях, произошедших за последнее десятилетие.

Внесение изменений в утверждённый генеральный план проводится в соответствии с нормативами градостроительного проектирования  Московской области, утверждённых постановлением Правительства Московской области от 24.06.2014  № 491/20, а также с учётом разработанных Правительством Московской области стратегических направлений развития Московской области в области  социального обслуживания населения Московской области, по приоритетному созданию мест приложения труда в муниципальных образованиях и оттоку маятниковой трудовой миграции в столицу России. Также учитываются  новые требования центральных исполнительных органов государственной власти  Московской области.

При разработке генерального плана городского округа Электросталь  использованы следующие законодательные, нормативные правовые акты:

Градостроительный кодекс Российской Федерации;

Водный кодекс Российской Федерации;

Лесной кодекс Российской Федерации;

Земельный кодекс Российской Федерации;

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

Закон Московской области № 36/2007-ОЗ «О Генеральном плане развития Московской области»;

Закон Московской области № 130/2004-03 «О статусе и границе городского округа Электросталь»;

постановление Правительства Московской области от 11.07.2007  № 517/23 «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области – основных положений градостроительного развития».

При подготовке внесения изменений в генеральный план городского округа Электросталь  учитывалась следующая градостроительная документация, разработанная в предыдущие годы:

- генеральный план городского округа Электросталь Московской области, утверждённый  решением Совета депутатов городского округа Электросталь от 28.02.2011

№ 56/9.

Исходной информацией для разработки генерального плана городского округа Электросталь  явились:

- топографическая съёмка, выполненная государственным унитарным предприятием      «Московское аэрогеодезическое предприятие» (МАГП)  в 2004 г.  на основе плана г. Электросталь масштаба 1: 10 000, в формате;

-    «Прогноз социально-экономического развития городского округа Электросталь Московской области на 2014-2017». Материалы программы социально-экономического развития городского округа Электросталь на 2013-2015 годы, утверждены решением Совета депутатов городского округа Электросталь от 28.03.2013 № 248/47;

- сведения из реестра областной собственности по состоянию на октябрь 2013г., предоставленные Министерством имущественных отношений Московской области;

- перечень учтённых земельных участков, значащихся по состоянию на 28.08.2012 в территориальной государственной базе данных федерального имущества по Московской области на территории городского округа Электросталь:

-  перечень территорий, в отношении которых приняты решения о предварительном согласовании места размещения объекта (отводы земельных участков);

-   перечень городских учреждений, организаций, предприятий и др., размещаемых в городском округе Электросталь, предоставленный администрацией городского округа Электросталь;

-   перечень территорий, в отношении которых приняты решения о предварительном согласовании места размещения объекта (градостроительные проработки по земельным участкам);

-    данные государственного земельного кадастра;

- подготовленные и утверждённые проекты планировок, разработанные на территорию городского округа Электросталь за последние годы.

Генеральный план  городского округа Электросталь состоит из положения о территориальном планировании, соответствующих карт и материалов по обоснованию.

Положение о территориальном планировании в текстовой форме  включают в себя:

- цели и задачи территориального планирования;

- перечень мероприятий по территориальному планированию городского округа Электросталь.

Карты утверждаемой части генерального плана городского округа Электросталь:

- Карта планируемого функционального зонирования территории (М 1:10 000).

- Карта планируемого размещения объектов  местного значения  (М 1:10 000).

- Карты планируемого развития инженерных коммуникаций и сооружений местного значения водоснабжения, водоотведения, организации поверхностного стока, теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения, связи (М 1:10 000).

- Карта границы населённого пункта – города Электросталь (М 1:10 000).

В целях утверждения генерального плана городского округа осуществляется подготовка соответствующих материалов по обоснованию генерального плана в текстовой форме и в виде карт:

Том 1 «Современное использование территории. Зоны с особыми условиями  использования территории».

Том 3 «Предложения по территориальному планированию городского округа Электросталь».

Том 4 «Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций                        природного и техногенного характера».

Перечень карт в составе материалов по обоснованию генерального плана:

1.   Карта размещения  городского округа Электросталь в системе расселения                   Московской области (М 1:100 000).

2.   Карта современного использования территории ( М 1:10 000).

3.   Карта планировочных ограничений, зон с особыми условиями использования территории (М 1:10 000).

4.   Карта архитектурно-планировочной организации территории (М 1:10 000).

- Карта планируемого развития транспортной инфраструктуры местного значения (М 1:10 000).

- Карта  зон с особыми условиями использования территории (М 1:10 000).

- Карта планируемого развития объектов водоснабжения, водоотведения,       организации поверхностного стока      (М 1:10 000).

- Карта планируемого развития объектов теплоснабжения и газоснабжения

(М 1:10 000).

- Карта планируемого развития объектов электроснабжения и связи

(М 1:10 000).

10. Карта границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (М 1:10 000).

11.  Карта границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных                   ситуаций природного и техногенного характера и воздействия их последствий                   (М 1:10 000).

Публичные слушания по внесению изменений в генеральный план городского округа Электросталь проведены ______ 2015 г.  в соответствии с постановлением главы городского округа Электросталь от_________   № _________  «О проведении публичных слушаний по внесению изменений в  генеральный план городского округа Электросталь Московской области».

## 1. Изменения в пространственной организации

# территории  городского округа Электросталь

Предшественником современного индустриального города являлся скромный дачный посёлок «Затишье», затерявшийся среди заболоченных перелесков восточного Подмосковья, между станцией Фрязево и городом Богородском (г. Ногинск). В годы первой мировой войны предприниматель-промышленник Второв в надежде на выгодные военные поставки построил здесь единственный в царской России завод легированной и быстрорежущей стали, отсутствие которой в стране ставило русскую машиностроительную промышленность в полную зависимость от иностранных рынков. Закладка завода состоялась в августе 1916 года.

В 1928 году посёлок «Затишье» был преобразован в посёлок Электросталь районного значения, а 26 декабря 1938 года Указом Президиума Верховного Совета РСФСР посёлку Электросталь присвоен статус города областного подчинения.

С началом Великой Отечественной войны завод «Электросталь» реконструируется и расширяется. Тогда же Государственный Комитет Обороны принял решение о создании в городе Ново-Краматорского завода (ныне ОАО «Электростальский завод тяжёлого машиностроения» (далее ОАО «ЭЗТМ»). Активное участие электростальцы принимали в создании атомной промышленности. С 1945 года снаряжательный завод (ныне ОАО «Машиностроительный завод» (далее ОАО «МСЗ») стал первым заводом, который вошел в атомную отрасль страны по программе создания атомной, а затем и водородной бомбы. В 1954 году завод перестраивается на выпуск топлива для атомных станций, ледоколов и т.п.

В послевоенные годы Электросталь быстро развивается. Возникли новые производства, сносились бараки, возводились новые многоэтажные дома, дворцы культуры, улицы, проспекты. Город Электросталь вырос на землях, лежащих непосредственно у промышленной площадки, Фрязевского и Ногинского шоссе, в результате чего основная территория городской застройки протянулась вдоль железнодорожной ветки «Фрязево-Ногинск» Горьковского направления МЖД.

Территория города вытянута в меридиональном направлении, компактна и окружена с трёх сторон лесными массивами. Жилые районы города с момента своего возникновения строились на началах регулярности, в результате чего для планировки города в целом характерны ортогональная сетка улиц и площадей  и периметральная застройка кварталов. Проспект Ленина является основным транспортно-коммуникационным элементом и планировочной осью города, на которую «наращивалась» прямоугольная сетка жилых кварталов.

В настоящее время город Электросталь – один из крупнейших промышленных центров Московской области,  крупнейший в стране производитель высокопробной стали Значительный производственный потенциал города базируется на металлургии, тяжёлом машиностроении, химической промышленности. На территории города осуществляют свою деятельность 170  крупных и средних предприятий и около 1,5 тысяч малых. Из них 33 крупных и средних, более 300 малых предприятий работают в сфере промышленности.

## Расположение городского округа Электросталь   в системе расселения Московской области

Городской округ Электросталь расположен в восточном секторе Московской области в 62 км от города Москвы на железнодорожной ветке «Фрязево-Ногинск» Горьковского направления Московской железной дороги. Город имеет хорошие внешние связи с г. Москвой и другими городами Московской области, которые обеспечиваются автомобильными дорогами федерального значения: А-107 Московское малое кольцо (ММК), проходящая по территории города (в черте города это Фрязевское, Ногинское шоссе); М-7 «Волга», проходящая севернее границы города и автомобильной дорогой регионального значения «Носовихинское шоссе», проходящая южнее границы города.

Территория города Электросталь составляет 5145 га в соответствии с Законом Московской области № 130/2004-0З «О статусе и границе городского округа Электросталь».

Городской округ Электросталь граничит:

- на севере – с территориями городского поселения Ногинск Ногинского муниципального  района Московской области;

- на западе и юге – с территориями сельского поселения Степановское Ногинского муниципального района Московской области;

- на востоке – с территориями сельского поселения Буньковское Ногинского муниципального района Московской области;

- на северо-западе - с территориями сельского поселения Аксено-Бутырское Ногинского муниципального района Московской области;

- на юго-востоке - с территориями сельского поселения Рахмановское Павлово-Посадского муниципального района Московской области.

В соответствии с Законом Московской области № 130/2004-ОЗ «О статусе и границе городского округа Электросталь Московской области» в состав муниципального образования   входит один населённый пункт – город Электросталь. Границы города Электросталь совпадают с границами городского округа Электросталь.

Общая численность постоянного населения по состоянию на 01.01.2014 составляет 157,409 тыс. человек.

Общий жилищный фонд городского округа на 01.01.2014 составляет 3 312,5 тыс.кв.м.

Гидравлическая сеть рассматриваемой территории представлена р. Ходца, руч. Безымянный (р. Марьинка).

В соответствии c Основными направлениями устойчивого градостроительного развития Московской области, утверждёнными постановлением Правительства Московской области от 30.12.2003 № 743/48, городской округ Электросталь Московской области входит в состав сложившейся Ногинско-Электростальской агломерации – ядра поселенческого каркаса Московской области. Основная задача формирования поселенческого каркаса – преобразование городских агломераций, комплексная реконструкция поселений в комфортные системы расселения, обеспечивающие благоприятную достойную среду проживания, стремящуюся к самодостаточности по набору объектов обслуживания и мест приложения труда, комплексной застройки новых территорий, реорганизации производственно-складских и коммунальных объектов.

В соответствии со Схемой территориального планирования Московской области – основными положениями градостроительного развития, утверждённой постановлением Правительства Московской области  от  11.07.2007 № 517/23, городской округ Электросталь входит в Ногинскую городскую устойчивую систему расселения. Город Электросталь является одним из «опорных» городов Ногинской устойчивой системы расселения точкой и является активно развивающимся населённым пунктом.

В соответствии со Схемой территориального планирования Московской области – основными положениями градостроительного развития планируемые природно-исторические территории (ландшафты), планируемые  природные экологические территории отсутствуют  на территории городского округа Электросталь.

Проектные предложения отражают приоритетные функции городского округа Электросталь с реконструкцией существующей жилой застройки  города, активным освоением свободных площадок под жилую застройку и вместе с тем с развитием существующего  промышленного потенциала муниципального образования. Город  Электросталь является одним из крупнейших индустриальных промышленных центров Московской области, с ведущим значением металлургии, тяжёлого машиностроения, химической промышленности, крупнейшим в стране производителем высокопробной стали. Промышленность остаётся основой экономической базы города, обеспечивая две трети его бюджета.

# Современное структурно-функциональное зонирование территории

Для города характерно чёткое функциональное зонирование территории – жилые районы (западный и восточный район) и производственный район (занимающий центральную часть города вдоль железнодорожной ветки «Фрязево-Ногинск»).

Сложившаяся архитектурно-планировочная структура города, заложенная проектировщиками «Мособлпроект», главным архитектором города П.И. Лопушанским в 60-ых годах, с геометрической сеткой улиц и жестким регулярным композиционным построением, определяет однозначность методов дальнейшего развития города, подчиненного линейной структуре промышленного узла и железнодорожной ветки «Фрязево-Ногинск» Горьковского направления МЖД.

В г. Электростали регулярная планировка, последовательно проводимая в генеральных планах разных лет, во многом согласуется со свойствами территории города.               Равнинный характер местности, с небольшим уклоном в южном направлении, вытянутая в меридиональном направлении городская планировка и уже определившееся размещение промышленной зоны, разделяющая территорию на две части (западный и восточный район) – все это подсказывало прямоугольное построение и компактность плана города, последовательно проводимое в ранее выполненных	 генеральных планах.

Учитывая сложившуюся архитектурно-планировочную структуру города с расположением промышленной зоны в центральной части города и со смежной жилой застройкой, важным мероприятием является проведение природоохранных мероприятий на вредных производствах, сохранение и дальнейшее развитие всех существующих предприятий. Эта задача первостепенной важности для такого города как Электросталь, с  учётом расположения на городской территории особо вредных производств.

# Цели и задачи территориального планирования

# городского округа Электросталь

Целью территориального планирования городского округа Электросталь является  обеспечение градостроительными средствами роста качества жизни населения, учёта интересов граждан и их объединений при определении назначения территорий исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов, а также другие требования к развитию территории на расчётный срок реализации генерального плана.

К целям территориального планирования развития городского округа также относится согласование взаимных интересов при градостроительной деятельности городского округа Электросталь и Московской области, Российской Федерации, городского округа Электросталь и муниципальных образований, имеющих с ним общую границу.

Задачи территориального планирования развития городского округа – это планирование развития муниципального образования градостроительными средствами, включая установление зон планируемого размещения объектов строительства, необходимых для осуществления полномочий органов местного самоуправления, функциональных зон, зон с особыми условиями использования территорий.

Генеральный план городского округа Электросталь - документ территориального планирования, который является пространственным отображением программ (стратегий) социально-экономического развития Московской области, инвестиционных программ субъектов естественных монополий, организаций коммунального комплекса, программных документов развития городского округа Электросталь и определяет стратегию градостроительного развития муниципального образования. Генеральный план является градостроительным документом, определяющим в интересах населения и государства условия формирования среды жизнедеятельности, направления развития территорий городского округа, функциональное зонирование территории, развитие инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, градостроительные требования к экологическому и санитарному благополучию.

В генеральном плане учитываются положения стратегий (программ) развития отдельных отраслей экономики, положения утверждённой градостроительной документации Московской области.

# 3. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ 		ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЭЛЕКТРОСТАЛЬ

# 3.1. Общие положения по территориальному планированию

Пространственная  организация территории городского округа Электросталь опирается на реализацию следующих стратегических положений:

-  обеспечение устойчивого развития территории городского округа Электросталь градостроительными средствами, согласованного со Схемой территориального планирования Московской области – основными положениями градостроительного развития в части учёта развития транспортного обслуживания территории и приоритетного функционального зонирования территории;

-  создание комфортной системы расселения, обеспечивающей благоприятную среду проживания, стремящуюся к самодостаточности по набору объектов обслуживания и мест приложения труда на основе сохранения приоритетных направлений развития, размещения дополнительных мест приложения труда для населения, определения социальных и пространственных стандартов проживания;

-   сохранение и поддержание приоритетных направлений развития городского округа Электросталь – развитие урбанизированного городского пространства  с активным жилищно-общественным строительством и дальнейшим развитием промышленного комплекса города;

-  учёт объектов местного значения, определение мероприятий по планируемому размещению  дополнительных объектов, необходимых для осуществления  полномочий органов местного самоуправления.

Основываясь на выводах комплексной оценки территории городского округа Электросталь, основными направлениями пространственного развития территории являются:

-   вывод транзитного транспорта с участка автомобильной дороги А-107 Московского малого кольца (в границах города это Фрязевское и Ногинское шоссе) и строительство Центральной кольцевой автомобильной дороги (далее ЦКАД), проходящей в юго-восточной части города; строительство новой автомобильной дороги регионального значения в обход городов Электросталь и Ногинск. Планируемое строительство ЦКАД на всей территории Московской области позволит реорганизовать радиально построенную транспортную инфраструктуру в сетевую, обеспечивающую множественность перераспределения транспортных пассажирских и грузовых потоков, разгружая города;

-   предлагается усиление связей восточного и западного  планировочных районов посредством строительства путепровода через железную дорогу «Фрязево-Ногинск» Горьковского направления МЖД, который решит долголетнюю проблему пробок на железнодорожных переездах;

-  планируемая трасса скоростной автомобильной дороги «Москва - Нижний Новгород - Казань» вдоль северной границы города позволит обеспечить лучшие связи с Москвой и другими городами Московской области;

-  перспективное развитие основной планировочной оси города, подчинённого общей линейной структуре городского образования  вдоль Ногинского и Фрязевского шоссе,  с размещением многофункциональных торговых, культурно-развлекательных и общественно-деловых центров,  объектов придорожного сервиса, пешеходных зон вдоль дороги (с обустройством подземных и надземных пешеходных переходов), районных центров обслуживания населения, наряду с формированием современных жилищно-общественных комплексов, складывающихся вдоль Ногинского и Фрязевского шоссе;

-  активное развитие многоэтажного жилищного строительства на свободных территориях в юго-западной части города (мкр. №5, №6), в северной части города (мкр. «Северный-1», «Северный-2»), в западной части города на территории стадиона «Авангард»;

-  вывод большого количества садоводческих объединений, расположенных в санитарно-защитных зонах промпредприятий между улицами Первомайская и Красная, в южной части города, получивших активное развитие в эпоху социалистического градостроительства;

- проведение комплексной реконструкции изношенного жилищного фонда малоэтажной муниципальной застройки по улицам   Октябрьская  д.д. 14, 16, Лесная д.д. 18, 20, 22, 24, 26, 28, Пушкина д.д. 29, 31, 31а, Лермонтова д.д. 2, 4, 8, Рабочая д.д. 1, 3, 5, 7, 9, Трудовая д.д. 1, 4, 6,  Жулябина д.д. 13, 21 в соответствии с муниципальной целевой программой  «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда» (постановление администрации городского округа Электросталь Московской области от 17.02.2012 № 164/4), и в соответствии с областной программой по расселению граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда (постановление Правительства Московской области от 09.04.2013 №  230/13 «Об утверждении адресной программы Московской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области на 2013 - 2015 годы») с размещением новых объёмов многоэтажного жилищного строительства;

-  дальнейшее формирование и завершение общегородского многофункционального центра города с размещением здания гостиничного комплекса, пристройки к существующему Дворцу спорта «Кристалл», реконструкции МУП СОК «Электросталь» и благоустройства городской парковой территории;

-  организация новой планировочной оси – планируемого бульвара со строительством храма Вознесения Господня, соединяющего общегородской центр города с объектом религиозного назначения с выходом на Фрязевское шоссе;

-  развитие существующих и создание новых многофункциональных общественных, торговых центров планировочных районов (в основном в новых планировочных районах города);

-  интенсификация и экологическая реабилитация использования существующих производственно-коммунальных территорий, формирование новых производственных зон на основе эколого-ориентированных технологий и новых планировочных решений в южной части города и в северной части города севернее ул. Северная;

-  формирование новых, обустройство существующих зон отдыха со спортивно-рекреационной зоной, особенно на стыке природных и урбанизированных территорий на базе существующих водоёмов Западный, Юбилейный, Южный;

-  плановая реконструкция  улично-дорожной сети города Электросталь с учётом перспективной интенсивности движения транспорта. Строительство новой улично-дорожной сети в зоне планируемой и реконструируемой жилой застройки;

-  комплексные мероприятия по развитию инженерного обеспечения территории города с учётом имеющихся недостатков и новых планировочных предложений по развитию города;

-  учёт объектов местного значения, определение мероприятий по планируемому размещению  дополнительных объектов, необходимых для осуществления  полномочий органов местного самоуправления;

-   совершенствование системы санитарной очистки территории муниципального образования, развитие приёмных пунктов вторсырья с целью сокращения объёма отходов производства и потребления.

# 3.2 Планируемое функциональное зонирование территории

Основная задача генерального плана – определение функционального зонирования территории муниципального образования и параметров строительства в этих зонах. Планируемое функционально-пространственное зонирование территорий городского округа  представлено на графическом материале: «Карта планируемого функционального зонирования территории».

Планируемое функциональное зонирование представлено следующими функциональными зонами:

- жилые зоны;

- общественно-деловые зоны;

- производственно-коммунальные зоны;

- зоны рекреационного назначения;

- зоны сельскохозяйственного использования;

- зоны специального назначения;

- зоны инженерной инфраструктуры;

- зоны транспортной инфраструктуры.

Жилые зоны  включают территории всех видов жилой застройки: многоэтажной, смешанной многоэтажной и среднеэтажной), среднеэтажной, смешанной  среднеэтажной и малоэтажной многоквартирной, малоэтажной многоквартирной, индивидуальной. В  жилых зонах допускается размещение отдельно стоящих, встроенных или пристроенных объектов социального и коммунально-бытового назначения, объектов здравоохранения, объектов дошкольного, начального и среднего общего образования, стоянок индивидуальных транспортных средств, гаражей, иных объектов, связанных с проживанием граждан и не требующих организации санитарно-защитных зон, не оказывающих негативного воздействия на окружающую среду.

Общественно-деловые зоны предназначены для размещения объектов общественно-административного назначения общегородского и районного значения, зоны объектов многофункционального коммерческого назначения, зоны объектов культуры, зоны культовых объектов и зоны объектов социального обслуживания, включающей зоны объектов здравоохранения, спортивных и физкультурно-оздоровительных объектов и сооружений, зоны объектов высшего, среднего профессионального образования, зоны социальных объектов специализированного назначения.

Производственно-коммунальные зоны – зоны размещения производственных, производственно-складских, коммунально-складских объектов  с различными нормативами воздействия на окружающую среду. Зоны коммунально-складских объектов могут включать объекты жилищно-коммунального хозяйства, объекты оптовой торговли, объекты складского хозяйства, овощехранилища.

В состав зон рекреационного назначения включаются городские леса, территории, покрытые древесно-кустарниковой растительностью, зелёные насаждения общего пользования (скверы, парки, аллеи), зоны рекреационного отдыха,  водные объекты, объекты рекреационно-оздоровительного назначения (дома отдыха, базы отдыха).

Зоны инженерной инфраструктуры включают территории станционных и линейных объектов инженерной инфраструктуры водоснабжения, водоотведения, организации поверхностного стока, теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения и связи.

Зоны транспортной инфраструктуры включают улично-дорожную сеть города, полосу отвода железной дороги Фрязево-Ногинск Горьковского направления МЖД, зону объектов обслуживания транспортных средств, территории автотранспортных объектов.

В состав зон специального назначения включаются зоны, занятые кладбищами, режимными объектами ограниченного доступа, полигонами ТБО, мусоросортировочными и мусороперерабатывающими комплексами и иными объектами, размещение которых может быть обеспечено только путём выделения указанных зон и недопустимо в других функциональных зонах.

К зонам сельскохозяйственного использования относятся зоны объектов, предназначенных для ведения садоводства и огородничества, объекты сельскохозяйственного производства (тепличные комплексы, фермерские хозяйства), земли сельскохозяйственного использования, расположенные в границах муниципального образования.

Границы зон различного функционального назначения определяются с учётом сложившегося и планируемого землепользования, красных линий, естественных границ природных объектов, границ земельных участков, границ муниципального образования и иных границ.

# 3.2.1. Планируемое развитие жилых зон

Приоритетным направлением в развитии жилых зон является в основном размещение комплексной многоэтажной жилой застройки, получившей  свою реализацию в существующей морфологической структуре жилой застройки городского округа Электросталь за последние 20 лет. Среднеэтажная, малоэтажная многоквартирная, индивидуальная жилая застройка также представлены в городе.

Жилые зоны городского округа Электросталь  включают:

- зону Ж-1 многоэтажной  жилой застройки (9-17 эт.);

- зону Ж-2 смешанной жилой застройки (многоэтажной, среднеэтажной  5-12 эт.);

- зону Ж-3 среднеэтажной жилой застройки (5-8 эт);

- зону Ж-4 смешанной жилой застройки (малоэтажной и среднеэтажной 4-5 эт);

- зону Ж-5 многоквартирной малоэтажной жилой застройки (1-4 эт.);

- зону Ж-6 индивидуальной жилой застройки;

- зону ОУ дошкольных и средних общеобразовательных учреждений.

Параметры планируемого развития зон жилого назначения приведены в таблице 3.2.1.1.

# Параметры планируемого развития зон жилого  назначения

# Таблица 3.2.1.1

| № п/п | Наименование планировочных районов | Мероприятия территориального планирования | Параметры планируемого развития |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Террито-рия, га | Плотность, кв.м/га |
| Ж-1 - Зона многоэтажной жилой застройки (9-17 эт.) | 248,1 | - |
| 1.1 | Северный планировочный район | сохранение существующего использования | 50,5 | существующая |
| 1.2 |  | новое строительство на свободной территории | 12,3 | 12300 |
| 1.3 |  | новое строительство на реконструируемой территории | 2,3 | 17000 |
| 2.1 | Восточный планировочный район | сохранение существующего использования | 49,7 | существующая |
| 2.2 |  | новое строительство на свободной территории | 1,5 | 19900 |
| 2.3 |  | новое строительство на реконструируемой территории | 5,1 | 16400 |
| 3.1 | Западный планировочный район | новое строительство на свободной территории | 12,2 | 7400 |
| 4.1 | Центральный планировочный район | сохранение существующего использования | 12,10 | существующая |
| 4.2 |  | новое строительство на реконструируемой территории | 42,60 | 7500 |
| 5.1 | Южный планировочный район | сохранение существующего использования | 2,9 | существующая |
| 5.2 |  | новое строительство на реконструируемой территории | 0,9 | 18800 |
| 6.1 | Юго- западный планировочный район | сохранение существующего использования | 20,4 | существующая |
| 6.2 |  | новое строительство на свободной территории | 35,6 | 10200 |
| Ж-2 - Зона смешанной многоэтажной и среднеэтажной жилой застройки (5-10 эт.) | 151,7 | - |
| 1 | Восточный планировочный район | сохранение существующего использования | 8,5 | существующая |
| 2 | Южный планировочный район |  | 92,8 |  |
| 3 | Юго-западный планировочный район |  | 50,4 |  |
| Ж-3 - Зона среднеэтажной жилой застройки (5 эт.) | 29,6 | - |
| 1 | Северный планировочный район | сохранение существующего использования | 3,4 | существующая |
| 2 | Восточный планировочный район |  | 8,8 |  |
| 3 | Центральный планировочный район |  | 14,3 |  |
| 4 | Южный планировочный район |  | 3,1 |  |
| Ж-4 - Зона смешанной среднеэтажной и малоэтажной жилой застройки (4-5 эт.) | 118,3 | - |
| 1 | Северный планировочный район | сохранение существующего использования | 30,0 | существующая |
| 2 | Центральный планировочный район |  | 74,2 |  |
| 3 | Южный планировочный район |  | 14,1 |  |
| Ж-5 - Зона малоэтажной жилой застройки мноквартирного типа (2-4 эт.) | 85,1 | - |
| 1 | Северный планировочный район | сохранение существующего использования | 7,6 | существующая |
| 2 | Восточный планировочный район |  | 50,0 |  |
| 3 | Западный планировочный район |  | 5,3 |  |
| 4 | Центральный планировочный район |  | 8,8 |  |
| 5 | Южный планировочный район |  | 13,4 |  |
| Ж-6 - Зона индивидуальной жилой застройки | 75,5 | - |
| 1.1 | Северный планировочный район | сохранение существующего использования | 8,7 | существующая |
| 1.2 |  | новое строительство на свободной территории | 10,6 | 2200 |
| 2.1 | Восточный планировочный район | сохранение существующего использования | 34,6 | существующая |
| 2.2 |  | новое строительство на свободной территории | 8,6 | 1400 |
| 3.1 | Центральный планировочный район | сохранение существующего использования | 1,9 | существующая |
| 4.1 | Юго- западный планировочный район | сохранение существующего использования | 0,5 | существующая |
| 4.2 |  | новое строительство на свободной территории | 10,6 | 1400 |
| ОУ -1 Зона средних общеобразовательных учреждений | 39,2 | - |
| 1.1 | Северный планировочный район | сохранение существующего использования | 4,2 | - |
| 1.2 |  | новое строительство | 3,3 |  |
| 2.1 | Восточный планировочный район | сохранение существующего использования | 8,1 | - |
| 3.1 | Центральный планировочный район | сохранение существующего использования | 6,5 | - |
| 3.2 |  | новое строительство | 3,0 |  |
| 4.1 | Южный планировочный район | сохранение существующего использования | 7,7 | - |
| 5.1 | Юго-западный планировочный район | сохранение существующего использования | 2,4 | - |
| 5.2 |  | новое строительство | 4,0 |  |
| ОУ-2 Зона дошкольных общеобразовательных учреждений | 43,3 | - |
| 1.1 | Северный планировочный район | сохранение существующего использования | 5,8 | - |
| 1.2 |  | новое строительство | 1,5 |  |
| 2.1 | Восточный планировочный район | сохранение существующего использования | 7,9 | - |
| 2.2 |  | новое строительство | 0,4 |  |
| 3.1 | Западный планировочный район | новое строительство | 0,9 | - |
| 4.1 | Центральный планировочный район | сохранение существующего использования | 4,0 |  |
|  |  |  |  | - |
| 4.2 |  | новое строительство | 4,6 |  |
| 5.1 | Южный планировочный район | сохранение существующего использования | 9,6 | - |
| 6.1 | Юго-западный планировочный район | сохранение существующего использования | 4,9 | - |
| 6.2 |  | новое строительство | 3,7 |  |
| Всего зоны жилого назначения | 790,8 | - |

# 3.2.2. Планируемое развитие общественно-деловых зон

Общественно-деловые зоны городского округа Электросталь – это зоны многофункционального общегородского центра; многофункцинальных комплексов коммерческого назначения; общественно-делового обслуживания и коммерческого назначения местного значения с размещением объектов общественно-административного, делового, культурного, торгово-бытового, спортивного назначения, объектов общественного питания, центров обслуживания населения; зоны специализированных центров обслуживания населения, зоны культовых объектов; зоны объектов обслуживания при транспортных узлах; зоны объектов культуры.

Общественно-деловые зоны расположены как компактно, так и линейно вдоль главных улиц города и соединяются между собой общественно-коммуникационным каркасом, включающим в себя улично-дорожную сеть с зонами зелёных насаждений общего пользования. В основном территории зелёных насаждений общего пользования вытянуты вдоль основных планировочных осей – главных и основных улиц населённых пунктов, а также в составе рекреационных зон.

Определены следующие общественно-деловые зоны:

-  зона многофункционального общегородского центра (Ц-1);

-  зона многофункциональных комплексов коммерческого назначения (Ц-2);

- зона объектов общественно-делового обслуживания и коммерческого                  назначения  местного значения  (Ц-3);

-  зона культовых объектов (Ц-4);

-  зона объектов обслуживания при транспортных узлах (Ц-5);

- зона объектов культуры (Ц-6).

Зону специализированных центров обслуживания населения (СО) формируют следующие территории:

-   зона объектов  здравоохранения (СО-1);

-  зона спортивных и физкультурно-оздоровительных объектов и сооружений         (СО-2);

-   зона объектов высшего, среднего профессионального образования  (СО-3);

-  зона социальных объектов специализированного назначения  (СО-4).

Параметры планируемого развития общественно-деловых зон приведены в таблице 3.2.2.1,  зон объектов обслуживания приведены в таблице 3.2.2.2

Параметры планируемого развития зон общественно-делового назначения

Таблица 3.2.2.1

| № п/п | Наименование территорий | Мероприятия территориального планирования | Параметры планируемого развития |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Территория, га | Коэффициент застройки территории, % |
| Ц-1 - Зона объектов общественно-делового обслуживания, спортивно-рекреационного назначения общегородского значения | 9,1 | - |
| 1 | Центральный планировочный район | сохранение функционального использования | 9,1 | существующий |
| Ц-2 - Зона многофункциональных объектов коммерческого назначения | 61,9 | - |
| 1.1 | Северный планировочный район | сохранение функционального использования | 9,7 | существующий |
| 1.2 |  | новое строительство | 5,3 | 30-35 |
| 2.1 | Восточный планировочный район | сохранение функционального использования | 0,9 | существующий |
| 2.2 |  | новое строительство | 1,9 | 30-35 |
| 3.1 | Западный планировочный район | новое строительство | 9,0 | 30-35 |
| 4.1 | Центральный планировочный район | сохранение функционального использования | 0,8 | существующий |
| 4.2 |  | новое строительство | 2,3 | 30-35 |
| 5.1 | Южный планировочный район | новое строительство | 9,3 | 30-35 |
| 6.1 | Юго-западный планировочный район | сохранение функционального использования | 4,5 | существующий |
| 6.2 |  | новое строительство | 18,2 | 30-35 |
| Ц-3 Зона объектов общественно-делового обслуживания и коммерческого назначения местного значения | 84,5 | - |
| 1.1 | Северный планировочный район | сохранение функционального использования | 4,7 | существующий |
| 1.2 |  | новое строительство | 7,5 | 40-45 |
| 2.1 | Восточный планировочный район | сохранение функционального использования | 19,8 | существующий |
| 2.2 |  | новое строительство | 2,9 | 30-35 |
| 3.1 | Западный планировочный район | сохранение функционального использования | 0,9 | существующий |
| 4.1 | Центральный планировочный район | сохранение функционального использования | 25,4 | существующий |
| 5.1 | Южный планировочный район | сохранение функционального использования | 13,6 | существующий |
| 5.2 |  | новое строительство | 0,6 | 40-45 |
| 6.1 | Юго-западный планировочный район | сохранение функционального использования | 6,1 | существующий |
| 6.2 |  | новое строительство | 3,0 | 35-45 |
| Ц-4 - Зона культовых объектов | 0,7 | - |
| 1.1 | Центральный планировочный район | сохранение функционального использования | 0,7 | существующий |
| Ц-5 Зона объектов обслуживания при транспортных узлах | 1,6 | - |
| 1.1 | Центральный планировочный район | сохранение функционального использования | 1,6 | существующий |
| Ц-6 - Зона объектов культуры | 5,2 | - |
| 1 | Северный планировочный район | сохранение функционального использования | 0,1 | существующий |
| 2 | Восточный планировочный район |  | 1,4 |  |
| 3 | Центральный планировочный район |  | 2,6 |  |
| 4 | Юго-западный планировочный район |  | 1,1 |  |
| Ц-7 - Зона объектов предпринимательской активности общественно-делового, производственного, коммунального назначения, объектов транспортной инфраструктуры | 17,43 | - |
| 1 | Северный планировочный район | новое строительство | 14,43 |  |
| 2 | Центральный планировочный район |  | 3,0 | 35-40 |
| Всего зон общественно-делового назначения | 180,4 | - |

# Параметры планируемого развития зон объектов обслуживания

Таблица 3.2.2.2

| № п/п | Наименование территорий | Мероприятия территориального планирования | Параметры планируемого развития |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Территория, га | Коэффициент застройки территории, % |
| СО-1 - Зона объектов здравоохранения | 39,9 | - |
| 1 | Северный планировочный район | сохранение функционального использования | 0,7 | существующий |
| 2 | Восточный планировочный район |  | 13,5 |  |
| 3 | Центральный планировочный район |  | 18,5 |  |
| 4 | Южный планировочный район |  | 0,5 |  |
| 5 | Юго-западный планировочный район |  | 0,7 |  |
| 6 | вблизи пруда «Лазурный» |  | 6,0 |  |
| СО-2 - Зона спортивных и физкультурных объектов | 32,5 | - |
| 1.1 | Восточный планировочный район | сохранение функционального использования | 11,8 | существующий |
| 1.2 |  | новое строительство | 4,9 | 30-35 |
| 2.1 | Западный планировочный район | новое строительство | 1,6 | 30-35 |
| 3.1 | Центральный планировочный район | сохранение функционального использования | 5,5 | существующий |
| 3.2 |  | новое строительство | 0,6 | 35-40 |
| 4.1 | Южный планировочный район | сохранение функционального использования | 0,7 | существующий |
| 4.2 |  | новое строительство | 1,1 | 30-35 |
| 5.1 | Юго-западный планировочный район | новое строительство | 6,3 | 30-35 |
| СО-3 - Зона объектов высшего, среднего профессионального образования | 22,4 | - |
| 1.1 | Северный планировочный район | сохранение функционального использования | 3,8 | существующий |
| 1.2 | Восточный планировочный район |  | 5,6 |  |
| 1.3 | Центральный планировочный район |  | 10,9 |  |
| 1.4 | Южный планировочный район |  | 2,1 |  |
| СО-4 - Зона социальных объектов специализированного назначения | 7,8 | - |
| 1.1 | Северный планировочный район | сохранение функционального использования | 2,9 | существующий |
| 1.2 | Восточный планировочный район |  | 2,5 |  |
| 1.3 | Центральный планировочный район |  | 0,7 |  |
| 1.4 | Южный планировочный район |  | 1,7 |  |
| Всего зон объектов обслуживания | 102,6 | - |

3.2.3. Планируемое развитие производственных зон, зон инженерной

и транспортной  инфраструктур

Основным принципом планирования производственных зон, инженерной и транспортной инфраструктур является упорядочение и интенсификация использования территорий в границах существующих предприятий, использование резервных территорий. Существующие производственные предприятия сохраняют свою производственную деятельность на занимаемых территориях при условии сохранения или уменьшения размеров санитарно-защитных зон, особенно на стыке с жилыми зонами. Промышленная и коммунально-складская зоны промышленного планировочного района получат также развитие в южном, в северном направлениях на свободных территориях, а также развитие промышленной, коммунально-складской зоны в южной части города с выводом садовоогородных объединений.

Большинство предприятий  городского округа сконцентрированы вдоль участка железной дороги «Фрязево-Ногинск»  Горьковского направления МЖД центральной части города.

К производственно-коммунальным зонам относятся следующие зоны:

- зоны промышленных объектов (ПК);

- зоны коммунально-складских объектов, жилищно-коммунальных объектов (К).

К зонам  транспортной инфраструктуры относятся:

-  линейные объекты транспортной инфраструктуры (полоса отвода железной дороги, улично-дорожная сеть города);

- зоны объектов обслуживания транспортных средств (ТР)- АЗС, автосервис, гаражи, многоуровневые паркинги, автостоянки;

- зоны автотранспортных предприятий (АТР);

- зона полосы отвода Горьковского направленият МЖД (ЖД).

К зонам  инженерной инфраструктуры (И) относятся станционные объекты инженерной инфраструктуры водоснабжения (И-1), водоотведения (И-2), электроснабжения (И-3), теплоснабжения (И-4), газоснабжения (И-5).

Параметры планируемого развития зон производственного, коммунально-складского назначения  зон, зон инженерной и транспортной инфраструктур приводятся в таблицах  3.2.3.1., 3.2.3.2.

# Параметры планируемого развития зон производственного, коммунально-складского назначения, зон инженерной и транспортной инфраструктур

# Таблица 3.2.3.1

| № п/п | Наименование территорий | Мероприятия территориального планирования | Параметры планируемого развития |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Территория, га | Коэффициент застройки территории, % |
| ПК - Зона промышленных объектов | 1200 | - |
| 1 | Промышленный планировочный район | существующие сохраняемые | 697,8 | существующий |
| 2 |  | реконструкция с организацией индустриального парка ОАО «МЗ «Электросталь» | 100 | 50-60 |
| 3 |  | реконструкция с организацией многофункционального парка ОАО «Электростальный завод тяжелого машиностроения» | 40 |  |
| 4 |  | реконструкция и интенсификация использования неэффективных территорий существующих научно-производ. предприятий | 274,8 |  |
|  |  | новое строительство | 87,4 |  |
| К - Зона коммунально-складских объектов | 78,0 | - |
| 1 | Северный планировочный район | существующие сохраняемые | 4,7 | существующий |
| 2.1 | Восточный район | существующие сохраняемые | 8,6 | существующий |
| 2.2 |  | новое строительство | 11,6 | 40-45 |
| 3 | Западный планировочный район | существующие сохраняемые | 4,4 | существующий |
| 4 | Центральный планировочный район | существующие сохраняемые | 5,3 |  |
| 5 | Южный планировочный район | существующие сохраняемые | 20,2 |  |
| 6 | Юго-западный планировочный район | существующие сохраняемые | 1,2 |  |
| 7 | Промышленный планировочный район | существующие сохраняемые | 22,0 |  |
| Всего производственно-коммунальные зоны | 1278,0 |  |

Параметры планируемого развития зон инженерной и транспортной инфраструктуры

Таблица 3.2.3.2

| № п/п | Наименование функциональных зон | Параметры планируемого использования, площадь, га |
| --- | --- | --- |
| 1 | И-1 - Зона объектов водоснабжения | 20,1 |
| 2 | И-2 Зона объектов водоотведения | 9,8 |
| 3 | И-3 Зона объектов электроснабжения | 13,8 |
| 4 | И-4 Зона объектов теплоснабжения | 11,1 |
| 5 | И-5 - Зона объектов газоснабжения | 0,3 |
| Всего зон инженерной инфраструктуры | 55,1 |
| 1 | ТР - Зона объектов обслуживания транспортных средств | 6,0 |
| 2 | АТР - Зона автотранспортных предприятий | 157,8 |
| 3 | ЖД - Зона полосы отвода Горьковского направления МЖД | 37,0 |
| Всего зон транспортной инфраструктуры | 200,8 |

# 3.2.4. Планируемое развитие зон рекреационного назначения

В  условиях градостроительной деятельности, предусмотренной в генеральном плане городского округа Электросталь, важное значение приобретает сохранение зелёных насаждений и дополнительное благоустройство, обеспечивающее поддержание здоровой среды обитания.

Наиболее эффективным способом формирования благоприятной окружающей среды, а также сохранения существующих зелёных насаждений, находящихся в границах городского округа, является создание устойчивого экологического развития территории.

В основу формирования устойчивого экологического развития зелёных насаждений положены следующие принципы:

-  учёт особенностей природных ландшафтов территории городского округа Электросталь, обусловленных, в первую очередь, окружением застроенной части города и всего муниципального образования со всех сторон лесными массивами;

-  обеспечение требуемого функционального разнообразия и относительной автономности различных элементов каркаса, выполняющих природоохранные, рекреационные и санитарно-защитные функции, выражающиеся в режимах использования природно-рекреационных территорий;

-  формирование рекреационных зон отдыха на базе городских водоёмов. Использование рекреационного потенциала водных объектов - прудов «Южный», «Юбилейный», «Западный» с организацией рекреационного отдыха, предполагающего размещение летних кафе, спортивных и детских площадок, барбекю, городских пляжей, спасательных станций, лодочных причалов  с общим благоустройством прилегающей территории;

-  организация новой рекреационно-ландшафтной и парковой территории в границах ул. Зеленой, Ногинского шоссе, пруда «Западный» с благоустройством лесопарковых территорий в целях организации рекреационного отдыха и проведения досуга населения;

- строительство и благоустройство существующих и новых территорий зелёных насаждений общего пользования (парков, бульваров, аллей, скверов) по бульвару 60 лет Победы, по бульвару в районе православного храма, пешеходным зонам города вдоль  проспекта Ленина, вдоль основных улиц города, общегородской парковой зоне по ул. Корешкова;

# -  сохранение городских лесов для обеспечения сохранения, использования и воспроизводства существующей древесной растительности естественного происхождения и других природных ресурсов, подлежащих охране.

Формирование устойчивого природного экологического развития определило в генеральном плане зоны рекреационного назначения с различными режимами использования территорий. Развитие зон рекреационного назначения направлено на формирование территорий, предназначенных для сохранения режима использования лесопарковых территорий городских лесов, зон активного повседневного и эпизодического отдыха, спокойных прогулочных маршрутов.

Зоны рекреационного назначения на территории городского округа Электросталь включают (см.  Карту планируемого функционального зонирования территории):

-   территорий зелёных насаждений общего пользования: городских  парков,         скверов, бульваров,  аллей (ТОП);

-    зоны рекреационного отдыха (РП-1);

-   зоны рекреационно-ландшафтных территорий (РП-2);

-   зоны объектов рекреационно-оздоровительного назначения (РП-3);

-   зоны городских лесов (РП-4);

-  территорий, покрытых древесной растительностью (РП-5);

-  прочие незастроенные территории (НТ);

-   зоны водных объектов.

Параметры планируемого развития рекреационных зон (Р) приводятся в таблице 3.2.4.1

Параметры планируемого развития зон рекреационного назначения

Таблица 3.2.4.1

| № п/п | Наименование территорий | Мероприятия территориального планирования | Параметры планируемого использования, площадь, га |
| --- | --- | --- | --- |
| ТОП - Зона территорий общего пользования: городских парков, скверов, бульваров и аллей | 79,3 |
| 1 | Северный планировочный район | благоустройство городских парков, скверов, бульваров и аллей, организация пешеходных зон | 5,1 |
| 2 | Восточный планировочный район |  | 26,7 |
| 3 | Западный планировочный район |  | 2,1 |
| 4 | Центральный планировочный район |  | 14,9 |
| 5 | Южный планировочный район |  | 12,1 |
| 6 | Юго-западный планировочный район |  | 18,4 |
| РП-1 - Зона рекреационного отдыха | 51,5 |
| 1 | вблизи пруда «Лазурный» | организация зон рекреационного назначения с размещением плоскостных спортивных сооружений, пляжей, зон отдыха, объектов общественного питания, лодочных станций и др. объектов предусматривающий кратковременный отдых населения | 1,8 |
| 2 | вблизи пруда «Южный» |  | 14,5 |
| 3 | вблизи пруда «Западный» |  | 20,1 |
| 4 | вблизи пруда «Юбилейный» |  | 15,1 |
| РП-2 Зона рекреационно-ландшафтных территорий | сохранение функционального использоная, благоустройство территории | 97,7 |
| РП-3 Зона объектов рекреационно-оздоровительного назначения | сохранение функционального использоная | 6,4 |
| РП -4 Зона городских лесов | сохранение функционального использоная | 1407 |
| РП-5 Территории, покрытые древесной растительностью | сохранение функционального использоная | 207,0 |
| НТ - Прочие незастроенные территории | сохранение функционального использоная | 54,3 |
| Территория водых объектов | сохранение функционального использоная | 33,9 |
| Всего зоны рекреационного назначения | 1937,1 |

### 3.2.5. Планируемое развитие зон специального назначения и зон сельскохозяйственного использования

К зонам сельскохозяйственного использования относятся:

- земли сельскохозяйственного использования (СИ);

- объекты сельскохозяйственного производства (теплицы, объекты фермерских хозяйств ) (СХО);

- зона объектов, предназначенная для ведения садоводства, дачного хозяйства и огородничества (СТ).

Параметры планируемого развития зон сельскохозяйственного использования приводятся в таблице 3.2.5.1.

Параметры планируемого развития зон сельскохозяйственного использования

Таблица 3.2.5.1

| № п/п | Наименование функциональных зон | Параметры планируемого использования, площадь, га |
| --- | --- | --- |
| 1 | СТ - Зона объектов, предназначенных для ведения садоводства и огородничества | 156,7 |
| 2 | СХО - Зона объектов сельскохозяйственного производства | 9,3 |
| 3 | СИ - Земли сельскохозяйственного использования | 103,1 |
| Всего зон сельскохозяйственного использвания | 269,1 |

К зонам специального назначения относятся:

- существующие и планируемые кладбища  (СН-1);

-  зоны  режимных объектов ограниченного доступа  (СН-2);

- зоны объектов специального назначения  (СН-3).

Кладбища

На территории городского округа Электросталь имеются 3 кладбища общей площадью 77,07 га, из которых 2 кладбища общей площадью 32,22 га закрыты для захоронений. Планируется размещение нового кладбища площадью  20,0  га  южнее  территории хвостохранилища ОАО «МСЗ».

Зоны режимных объектов ограниченного доступа представлены существующими территориями воинских частей, территорией недействующего Московского Регионального центра - филиала Федерального государственного унитарного предприятия «Российской телевизионной и радиовещательной сети» (отделения ОРЦ  № 9), исправительно-трудовой колонией № 3.

Объекты специального назначения

На территории городского округа действуют предприятия сортировки и предварительной переработки отходов: ООО «Рецикл», ООО «Научно-производственное предприятие «Эковториндустрия».

В настоящее время в районе полигона ТБО функционирует завод по сортировке мусора мощностью 100000 т/год, принадлежащий ООО «Рецикл» и введенный в эксплуатацию в 2012 году.

Мусороперерабатывающий комплекс предназначен для приёма и сортировки твёрдых бытовых отходов, а так же части промышленных отходов.

Планируется размещение мусороперерабатывающего комплекса также в южной части города по ул. Энергетиков.

Параметры планируемого развития зон специального назначения  приводятся в таблице 3.2.5.2.

### Параметры планируемого развития зон специального назначения

Таблица 3.2.5.2

| № п/п | Наименование территорий | Мероприятия терриориального планирования | Параметры планируемого развития (площадь, га) |
| --- | --- | --- | --- |
| СН-1 - Зона кладбищ | 97,07 |
| 1 | кладбище «Новое» | сохранение функционального использования | 44,85 |
| 2 | кладбище по ул. Горького | закрыто для захоронений (сохранение функционального использования) | 11,56 |
| 3 | кладбище «Тихая роща» | закрыто для захоронений (сохранение функционального использования) | 20,66 |
| 4 | в сущеструющем промышленном районе, севернее пруда «Лазурный» | новое строительство | 20,0 |
| СН-2 - Зона режимных объектов ограниченного доступа | 207,6 |
| 1 | Северный планировочный район | сохранение функционального использования | 15,0 |
| 2 | Восточный планировочный район |  | 11,4 |
| 3 | Западный планировочный район |  | 148,8 |
| 4 | Южный планировочный район |  | 5,0 |
| 5 | в сущеструющем промышленном раойоне, юго-восточнее пруда «Лазурный» |  | 27,4 |
| СН-3 - Зона объектов специального назначения | 26,4 |
| 1 | Южный планировочный район | новое строительство | 3,4 |
| 2 | Юго-западный планировочный район | сохранение функционального использования | 23,0 |
| Всего зон специального назначения | 331,1 |

## 3.3  Планируемые объекты местного значения

Основные направления развития системы социального и культурно-бытового обслуживания населения базируются на использовании сложившейся системы обслуживания с использованием мероприятий по реконструкции отдельных объектов, в отдельных случаях перепрофилирования существующих объектов, использования как встроенно-пристроенных помещений для размещения в основном объектов повседневного спроса, так и отдельно стоящих объектов периодического и эпизодического обслуживания, размещаемых  в центрах планировочных районов.

Прогноз потребности в основных учреждениях социально-культурного, спортивного и коммунального назначения, благоустройства территории города с планируемыми параметрами их развития, необходимые для осуществления полномочий органов местного самоуправления, приведён в таблице  3.3.1.

Объекты капитального строительства, необходимые для осуществления полномочий органов местного самоуправления, отображены на «Карте планируемого размещения объектов местного значения.

Планируемые объекты местного значения

Таблица 3.3.1

| № п/п | Местоположение | Планируемое использование | Очерёд-ность | Террито-рия, га | Наименова-ние функциональ-ной зоны |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общеобразовательные школы |
| 1 | Северный планировочный район, по пр. Ленина | новое строительство общеобразовательной школы на 1000 мест | Первая очередь, 2018 год | 3,30 | ОУ-1 |
| 2 | Юго-западный планировочный район, в микрорайоне № 5 | новое строительство общеобразовательной школы на 350 мест | Первая очередь, 2018 год | 2,00 | ОУ-1 |
| 3 | Юго-западный планировочный район, в микрорайоне № 6 | новое строительство общеобразовательной школы на 850 мест | Расчётный период, 2020 год | 2,00 | ОУ-1 |
| 4 | Центральный планировочный район, на территории реконструируемой жилой застройки | новое строительство общеобразовательной школы на 900 мест | Расчётный срок, 2035 год | 3,00 | ОУ-1 |
| 5 | - | реконструкция с увеличением ёмкости на 4265 мест существующих общеобразовательных школ | Расчётный срок, 2035 год | - | ОУ-1 |
| Дошкольные общеобразовательные учреждения |
| 1 | Восточный планировочный район | реконструкция ДОУ № 23 с увеличением ёмкости на 80 мест | Первая очередь, 2018 год | - | ОУ-2 |
| 2 | Восточный планировочный район, по ул. Спортивная | новое строительство ДОУ на 100 мест | Первая очередь, 2018 год | 0,4 | ОУ-2 |
| 3 | Центральный планировочный район, в реконструируемом здании по пр. Ленина, 45а | размещение ДОУ на 80 мест в реконструируемом здании | Первая очередь, 2018 год | 0,3 | ОУ-2 |
| 4 | Центральный планировочный район, вблизи существующего ДОУ № 33 | новое строительство ДОУ на 170 мест | Первая очередь, 2018 год | 0,6 | ОУ-2 |
| 5 | Центральный планировочный район, на территории новой жилой застройки по ул. Жулябина | новое строительство ДОУ на 80 мест | Расчётный период, 2020 год | 0,3 | ОУ-2 |
| 6 | Центральный планировочный район, на территории реконструируемой жилой застройки | новое строительство ДОУ на 260 мест, на 260 мест, на 220 мест, на 220 мест | Расчётный срок, 2035 год | 3,4 | ОУ-2 |
| 7 | Северный планировочный район, в реконструируемом здании «Электростальского реабилитационного центра «Доверие» | размещение ДОУ на 200 мест | Первая очередь, 2018 год | 0,7 | ОУ-2 |
| 8 | Северный планировочный район, по пр. Ленина | новое строительство ДОУ на 220 мест | Первая очередь, 2018 год | 0,8 | ОУ-2 |
| 9 | Юго-западный планирвочный район, в микрорайоне № 5 | новое строительство ДОУ на 140 мест, на 220 мест, два встроенных ДОУ на 60 мест и на 80 мест | Первая очередь, 2018 год | 1,8 | ОУ-2 |
| 10 | Юго-западный планирвочный район, по ул. Западная | новое строительство ДОУ на 140 мест | Первая очередь, 2018 год | 0,5 | ОУ-2 |
| 11 | Юго-западный планировочный район, в микрорайоне № 6 | новое строительство двух ДОУ на 220 мест и на 220 мест | Расчётный период, 2020 год | 1,5 | ОУ-2 |
| 12 | Западный планировочный район на территории планируемой жилой застройки по пр. Авангард | новое строительство ДОУ на 260 мест, на 260 мест, на 220 мест, на 220 мест | Расчётный срок, 2035 год | 3,4 | ОУ-2 |
| 13 | - | реконструкция с увеличением ёмкости на 3000 мест существующих ДОУ | Расчётный срок, 2035 год | - | ОУ-2 |
| Учреждения дополнительного образования для детей |
| 1 | - | реконструкция существующих учреждений с увеличением ёмкости на 170 мест | Первая очередь, 2018 год | - | - |
| 2 | Юго-западный планировочный район, в составе планируемого многофункциональ-ного культурно-развлекательного комплекса | учреждения дополнительного образования на 600 мест | Расчётный период, 2020 год | - | Ц-2 |
| 3 | Западный планировочный район на территории планируемой жилой застройки по пр. Аваннард | учреждения дополнительного образования на 500 мест | Расчётный срок, 2035 год | - | Ц-3 |
| Учреждения культуры |
| 1 | Восточный планировочный район, по ул. Захарченко, в составе планируемого многофункциональ-ного культурно-развлекательного комплекса | учреждения культуры на 1000 мест | Первая очередь, 2018 год | - | Ц-2 |
| 2 | Юго-западный планировочный район, в составе планируемого многофункциональ-ного культурно-развлекательного комплекса | учреждения культуры на 1500 мест | Расчётный период, 2020 год | - | Ц-2 |
| 3 | Юго-западный планировочный район, в составе планируемого многофункциональ-ного комплекса вдоль Фрязевского шоссе | учреждения культуры на 2500 мест | Расчётный срок, 2035 год | - | Ц-2 |
| 4 | Юго-западный планировочный район, в составе планируемого многофункциональ-ного культурно-развлекательного комплекса | информационно-библиотечный центр на 180 тыс. томов | Расчётный период, 2020 год | - | Ц-2 |
| 5 | - | реконструкция существующих учреждений культуры с увеличением ёмкости на 720 мест | Расчётный срок, 2035 год | - | Ц-6 |
| Учреждения здравоохранения |
| 1 | - | реконструкция существующей городской больницы и строительство дополнительных стационаров на 815 коек | Расчётный срок, 2035 год | - | СО-1 |
| Плоскостные спортивные сооружения |
| 1 | В зоне планируемой жилой застройки по городскому округу Электросталь | новое строительство | Первая очередь, 2018 год | 3,0 | Ж-1, Ж-2, Ж-3, Ж-4, Ж-5 |
| 2 |  | новое строительство | Расчётный период, 2020 год | 5,0 |  |
| 3 |  | новое строительство | Расчётный срок, 2035 год | 10,0 |  |
| 4 | Восточный планировочный район, в планируемой рекреационной зоне в районе пруда «Юбилейный» | новое строительство | Первая очередь, 2018 год | 15,0 | РП-1 |
| 5 | Восточный планировочный район, по 1-му Мичуринскому пр. | новое строительство | Первая очередь, 2018 год | 5,0 | СО-2 |
| 6 | Юго-западный планировочный район, в составе планируемого спортивного комплекса западнее микрорайона № 5 | новое строительство | Первая очередь, 2018 год | 3,5 | СО-2 |
| 7 | Юго-западный планировочный район, в составе планируемого спортивного комплекса по ул. Журавлёва | новое строительство | Первая очередь, 2018 год | 3,0 | СО-2 |
| 8 | В планируемой рекреационной зоне вблизи пруда «Южный» | новое строительство | Расчётный период, 2020 год | 15,0 | РП-1 |
| 9 | В планируемой рекреационной зоне вблизи пруда «Западный» | новое строительство | Расчётный срок, 2035 год | 25,0 | РП-1 |
| 10 | В планируемой рекреационной зоне вблизи пруда «Лазурный» | новое строительство | Расчётный срок, 2035 год | 5,0 | РП-1 |
| Физкультурно-оздоровительные объекты |
| 1 | Северный планировочный район: в составе планируемой школы на 1000 мест по пр. Ленина | использование спортивного зала на 400 кв.м и бассейна на 108 кв.м общеобразовательной школы | Первая очередь, 2018 год | - | ОУ-1 |
| 2 | Юго-Западный планировочный район, в составе планируемой школы на 350 мест в микрорайоне № 5 | использование спортивного зала на 400 кв.м и бассейна на 108 кв.м общеобразовательной школы | Первая очередь, 2018 год | - | ОУ-1 |
| 3 | Юго-Западный планировочный район, западнее микрорайона № 5 | новое строительство спортивного комплекса со спортивными залами на 2,0 тыс. кв.м и бассейном на 0,6 тыс. кв. м зеркала воды | Первая очередь, 2018 год | 3,2 | СО-2 |
| 4 | Юго-Западный планировочный район, ул. Журавлёва | новое строительство спортивного комплекса со спортивными залами на 2,5 тыс.кв.м и бассейном на 0,6 тыс. кв. м зеркала воды | Первая очередь, 2018 год | 3,1 | СО-2 |
| 5 | Юго-Западный планировочный район, в составе планируемой в микрорайоне № 6 школы на 850 мест | использование спортивного зала на 400 кв.м и бассейна на 108 кв.м зеркала воды общеобразовательной школы | Расчётный период, 2020 год | - | ОУ-1 |
| 6 | Юго-Западный планировочный район, в планируемой рекреационной зоне вблизи пруда «Южный» | новое строительство спортивного комплекса со спортивными залами на 2,5 тыс.кв.м и бассейнами на 1,4 тыс. кв. м зеркала воды | Расчётный период, 2020 год | - | РП-1 |
| 7 | Юго-Западный планировочный район, в первых этажах планируемых жилых домов | размещение спортивных залов на 10,0 тыс. кв. м | Расчётный период, 2020 год | - | Ж-1 |
| 8 | Южный планировочный район: в районе школы № 20 и гимназии № 21 | новое строительство спортивного комплекса со спортивными залами на 1508 кв.м и бассейна на 108 кв.м | Первая очередь, 2018 год | 0,7 | СО-2 |
| 9 | Южный планировочный район: в районе школы № 20 и гимназии № 22 | новое строительство спортивного комплекса «Центр развития юношеского спорта» с бассейном на 275 кв.м | Первая очередь, 2018 год | 0,4 | СО-2 |
| 10 | Восточный планировочный район: в планируемой рекреационной зоне в районе прудов «Юбилейный» | новое строительство спортивного комплекса со спортивными залами на 1,5 тыс. кв. м и бассейнами на 0,3 тыс. кв. м зеркала воды | Первая очередь, 2018 год | - | РП-1 |
| 11 | Центральный планировочный район, в составе планируемой школы на 900 мест | использование спортивного зала на 400 кв.м и бассейна на 108 кв.м общеобразовательной школы | Расчётный срок, 2035 год | - | ОУ-1 |
| 12 | Западный планировочный район на терриории планируемой жилой застройки по пр. Авангард | новое строительство спортивного комплекса со спортивными залами на 2,5 тыс. кв. м и бассейнами на 0,6 тыс. кв. м зеркала воды | Расчётный срок, 2035 год | 1,6 | СО-2 |
| 13 | В планируемой рекреационной зоне вблизи пруда «Западный» | спортивный комплекс и аквапарк со спортивными залами на 2,5 тыс. кв. м и бассейнами на 0,6 тыс. кв. м зеркала воды | Расчётный срок, 2035 год | - | РП-1 |
| 14 | В планируемой рекреационной зоне вблизи пруда «Лазурный» | спортивный комплекс со спортивными залами на 1,5 тыс. кв. м и бассейнами на 0,3 тыс. кв. м зеркала воды | Расчётный срок, 2035 год | - | РП-1 |
| 15 | Во встроенно-пристроенных помещениях в планируемой жилой застройке г. Электросталь | размещение спортивных залов на 12,0 тыс. кв. м | Расчётный срок, 2035 год | - | Ж-1 |
| 16 | В планируемом многофункциональ-ном комплексе по Фрязескому шоссе | размещение спортивных залов на 10,0 тыс. кв. м и бассейнов 2,0 тыс. кв. м | Расчётный срок, 2035 год | - | Ц-2 |
| 17 | Центральный планировочный район в составе планируемого спортивного комплекса между ул. Горького и промзоной в районе Корешкова | размещение спортивных залов на 0,6 тыс. кв. м | Первая очередь, 2018 год | 0,6 | СО-2 |
| Места захоронения |
| 1 | Новое кладбище | в сущеструющем промышленном раойоне, севернее пруда «Лазурный» | Первая очередь, 2018 год | 20 | СН-1 |

3.4.  Зоны с особыми условиями использования территории

На «Карте зон с особыми условиями использования территории» отображены территории, в границах которых устанавливаются зоны с особыми условиями использования территории при осуществлении градостроительной деятельности.

К зонам с особыми условиями использования территории относятся:

-  санитарно-защитные зоны (далее СЗЗ) промышленных, складских, коммунальных  объектов, объектов специального назначения;

-   водоохранные зоны  и прибрежно-защитные полосы рек Ходца, Марьинки                   (руч. Безымянный);

-  охранные зоны магистральных инженерных линейных объектов (газопроводов                   высокого давления, высоковольтных линий  электропередачи и пр.);

-  зоны акустического дискомфорта от улично-дорожной сети города;

-  территория объекта культурного наследия.

К зонам ограничения использования территории      в соответствии с проектом Схемы территориального планирования транспортного обслуживания Московской области (одобрен постановлением Правительства Московской области от 10.06.2011 № 548/21), относятся:

1)  строительство и реконструкция Центральной кольцевой автомобильной                     дороги федерального значения на участке «автодорога М-7 «Волга» – автодорога  М-5 «Урал»;

2)  создание системы рельсового пассажирского транспорта «Ногинск - Электросталь»;

3)  строительство скоростной платной автомобильной  дороги федерального значения «Москва – Нижний Новгород - Казань» с резервируемыми территориями;

# 4) строительство высокоскоростной специализированной пассажирской магистрали (ВСМ) «Москва – Нижний Новгород - Казань» с резервируемыми территориями.

# 3.5 Сохранение объектов историко-культурного наследия

В соответствии с перечнем объектов культурного наследия по данным Министерства культуры Московской области на территории городского округа Электросталь  находятся на государственной охране памятники истории:

- памятник истории регионального значения «Памятный знак в честь земляков, погибших в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 г.г.» по ул. Корешкова;

- выявленный памятник истории «Завод тяжелого машиностроения».

На карте зон с особыми условиями использования территории отображены зоны с особыми условиями использования территории, связанные с объектами культурного наследия (предложения) – территория памятника истории.

В целях обеспечения сохранности объектов исторического наследия в их исторической среде, сохранения основных планировочных элементов, главных видовых точек в основном со стороны ул. Корешкова рекомендуется проведение ряда мероприятий:

-  для памятного знака в честь земляков, погибших в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. территория устанавливается по закрепленному земельному участку с номером кадастра № 50:46:0020405:29;

-  сохранение и поддержание объекта исторического наследия с элементами благоустройства;

-  комплексные реставрационные и ремонтно-реставрационные работы памятника истории проводить в соответствии с проектной документацией,  разработанной по реставрационному заданию и согласованному органами охраны объектов культурного наследия;

- замена старых и прокладка новых подземных инженерных коммуникаций проводить с последующим восстановлением рельефа местности, древесно-кустарниковой растительности и элементов благоустройства территории городского сквера по ул. Корешкова;

- установка малых архитектурных форм, ограждений, фонарей наружного освещения осуществлять в стилистике, соответствующей памятнику истории.

# 3.6. Мероприятия по охране окружающей среды

# Мероприятия по охране окружающей среды городского округа Электросталь

# Таблица 3.6.1

| № п/п. | Территории и объекты, требующие проведения мероприятий | Мероприятия по охране окружающей среды | Очередь реализации |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Мероприятия по снижению негативного воздействия производственных предприятий коммунальных объектов на окружающую среду |
| 1.1 | Существующее предприятие по выпуску стали | Разработка проекта СЗЗ | Первая очередь (2018 г) |
| 1.2 | Существующее предприятие по производству металлургического оборудования | Внедрение воздухоохранных мероприятий. Разработка проекта сокращения СЗЗ | Первая очередь (2018 г) |
| 1.3 | Существующее предприятие по выпуску емкостного оборудования | Внедрение воздухоохранных мероприятий. Разработка проекта сокращения СЗЗ | Первая очередь (2018 г) |
| 1.4 | Существующие городские очистные сооружения бытовой канализации | Модернизация технологического оборудования Сокращение СЗЗ | Первая очередь (2018 г) |
| 1.5 | Планируемые очистные сооружения бытовой канализации в Промышленном районе | Организация СЗЗ | Расчётный период (2020 г) |
| 1.6 | Планируемые предприятия научно-производственного назначения южнее СНТ «Весна» | Разработка томов ПДВ Организация СЗЗ | Первая очередь (2018 г) |
| 1.7 | Планируемые предприятия научно-производственного назначения в районе СНТ «Кроха» | Разработка томов ПДВ Организация СЗЗ | Расчётный срок (2035 г.) |
| 1.8 | Планируемые предприятия научно-производственного назначения в районе СНТ «Южное» | Разработка томов ПДВ Организация СЗЗ | Расчётный период (2020 г.) |
| 1.9 | Планируемые предприятия научно-производственного назначения в районе СНТ «Карат» | Разработка томов ПДВ Организация СЗЗ | Расчётный срок (2035 г.) |
| 1.10 | Планируемые предприятия коммунально-складского назначения в районе СНТ «Восток» | Разработка томов ПДВ Организация СЗЗ | Расчётный период (2020 г.) |
| № п/п. | Территории и объекты, требующие проведения мероприятий | Мероприятия по охране окружающей среды | Очередь реализации |
| 1.11 | Планируемая зона под объекты производственного, коммунального назначения и объекты транспортной инфраструктуры в Северном планировочном районе | Разработка томов ПДВ Организация СЗЗ | Расчётный срок (2035 г.) |
| 1.12 | Планируемый мусороперерабатывающий комплекс в районе пр. Энергетиков | Разработка томов ПДВ Организация СЗЗ | Расчётный срок (2035 г.) |
| 1.13 | Планируемое городское кладбище площадью 20,0 га | Организация СЗЗ | Первая очередь (2018 г) |
| 2. | Мероприятия по ограничению шумового воздействия и воздушного воздействия вдоль транспортных магистралей города |
| 2.1 | Жилая застройка, примыкающая к автодороге «Москва – Нижний Новгород – Казань» | Установка акустических экранов | В соответствии со сроками реконструкции дороги |
| 2.2 | Жилая застройка, примыкающая к Фрязевскому шоссе | Установка: малоэтажная застройка – сплошные заборы; многоэтажная и среднеэтажная застройка – шумозащитные окна | В соответствии со сроками реконструкции дороги |
| 2.3 | Жилая застройка, примыкающая к Ногинскому шоссе | Установка: малоэтажная застройка – сплошные заборы; многоэтажная и среднеэтажная застройка – шумозащитные окна | В соответствии со сроками реконструкции дороги |
| 2.4 | Жилая застройка по ул. Корешкова | Установка шумозащитных окон | В соответствии со сроками реконструкции дороги |
| 2.5 | Жилая застройка по ул. Мира | Установка шумозащитных окон | В соответствии со сроками реконструкции дороги |
| 2.6 | Жилая застройка по ул. Победы | Посадка зелёных насаждений | В соответствии со сроками реконструкции дороги |
| 2.7 | Жилая застройка по ул. Советская | Установка шумозащитных окон | В соответствии со сроками реконструкции дороги |
| 2.8 | Жилая застройка по ул. Жулябина | Посадка зелёных насаждений | В соответствии со сроками реконструкции дороги |
| 2.9 | Жилая застройка по ул. Захарченко | Посадка зелёных насаждений | В соответствии со сроками реконструкции дороги |
| № п/п. | Территории и объекты, требующие проведения мероприятий | Мероприятия по охране окружающей среды | Очередь реализации |
| 2.9 | Жилая застройка по ул. Захарченко | Посадка зелёных насаждений | В соответствии со сроками реконструкции дороги |
| 2.10 | Жилая застройка по ул. Карла Марса | Установка шумозащитных окон | В соответствии со сроками реконструкции дороги |
| 2.11 | Жилая застройка по ул. Спортивная | Посадка зелёных насаждений | В соответствии со сроками реконструкции |
| 2.12 | Жилая застройка по ул. Чехова и Рабочая, СНТ «Сосёнки» и СНТ «Затишье», примыкающая к железнодорожной ветке «Фрязево-Ногинск» | Установка акустических экранов | В соответствии со сроками реконструкции дороги |
| 3. | Мероприятия по защите поверхностных водных объектов от загрязнения |
| 3.1. | Система очистки поверхностного стока | Строительство системы ливневой канализации с перехватом и очисткой поверхностного стока с застроенных территорий города | Все этапы реализации |
| 3.2. | Система бытовой канализации | Охват всей территории системой водоотведения. Строительство локальных очистных сооружений бытового стока | Все этапы реализации |
| 4. | Мероприятия по санитарной очистке территории |
| 4.1. | Сохранение на перспективу сложившейся планово-регулярной контейнерной системы очистки территории от домового мусора | Все этапы реализации |
| 4.2 | Установка дополнительных ёмкостей для раздельного сбора отходов в жилых домах | Все этапы реализации |
| 4.3 | Строительство мусороперерабатывающего комплекса в районе пр. Энергетиков | Расчётный срок (2035 г.) |
| 5. | Инженерно-геологические мероприятия при размещении объектов капитального строительства |
| 5.1. | Проведение инженерно-геологических изысканий на стадии предпроектной подготовки; По мере необходимости проведение мероприятий инженерной защиты от затопления и подтопления территории (искусственное повышение поверхности территории, дренажные системы и отдельные дренажи, регулирование стока и отвода поверхностных и подземных вод и пр.). | Все этапы реализации |

3.7 Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры

Развитие транспортной инфраструктуры городского округа Электросталь направлено на организацию единой системы улиц и дорог, способной обеспечить надёжность транспортных связей внутри городского округа и выход на сеть внешних автомобильных дорог, а так же обеспечение связей жилых районов, промышленных территорий и рекреационных территорий между собой (существующих и планируемых).

В генеральном плане запланированы мероприятия по строительству и реконструкции автомобильных дорог и улиц, а так же строительству сооружений для хранения и обслуживания транспортных средств, станций технического обслуживания, автозаправочных станций и путепроводов.

Перечень мероприятий по развитию объектов транспортной инфраструктуры городского округа Электросталь, а так же предусмотренные в проекте Схемы территориального планирования транспортного обслуживания Московской области, приведённые для информационной целостности, представлен в таблице 3.7.1.

Перечень мероприятий по развитию объектов транспортной инфраструктуры в границах городского округа Электросталь

Таблица 3.7.1

| № п/п. | Наименование объекта строительства | Вид работ | Технические параметры | Очередь реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятия по развитию объектов федерального значения * |
| Автомобильные дороги |
| 1 | Центральная кольцевая автомобильная дорога (ЦКАД) | Строительство | Протяжённость – 0,64 км, 8 полос движения | Расчётный период (2020 год) |
| 2 | Москва – Нижний Новгород – Казань (СТП ТО МО) | Строительство | Протяжённость – 1,90 км, 6 полос движения | Расчётный период (2020 год) |
| Железнодорожный транспорт |
| 3 | ВСМ «Москва – Нижний Новгород – Казань» (СТП ТО МО) | Строительство | Протяжённость – 2,80 км. | Расчётный период (2020 год) |
| Мероприятия по развитию объектов регионального значения ** |
| Автомобильные дороги |
| 4 | «Павловский Посад – Субботино – Электросталь» (СТП ТО МО) | Реконструкция | Протяжённость – 0,8 км, 2 полосы движения. | Расчётный период (2020 год) |
| Железнодорожный транспорт |
| 5 | «Ногинск – Электросталь» (СТП ТО МО) | Строительство | Протяжённость – 7,9 км. Ширина – 50 метров | Расчётный период (2020 год) |
| Мероприятия по развитию объектов местного значения |
| Магистральные улицы районного значения |
| 6 | ул. Мира | Реконструкция | Протяжённость реконструкции – 0,4 км, Ширина проезжей части, 14 м, Количество полос – 4 полосы движения | Расчётный срок (2035 год) |
| 7 | ул. Николаева | Реконструкция | Протяжённость реконструкции – 1,3 км, Ширина проезжей части, 14 м, Количество полос – 4 полосы движения | Расчётный срок (2035 год) |
| 8 | пр-т Южный | Реконструкция | Протяжённость реконструкции – 1,1 км, Ширина проезжей части, 14 м, Количество полос – 4 полосы движения | Расчётный срок (2035 год) |
| 9 | ул. Тевосяна | Реконструкция | Протяжённость реконструкции – 0,58 км, Ширина проезжей части, 14 м, Количество полос – 4 полосы движения | Расчётный срок (2035 год) |
| 10 | ул. Ялагина | Реконструкция | Протяжённость реконструкции – 1,1 км, Ширина проезжей части, 14 м, Количество полос – 4 полосы движения | Расчётный срок (2035 год) |
| 11 | Планируемая улица № 1 (6-й мкр.) | Строительство | Протяжённость реконструкции – 0,75 км, Ширина проезжей части, 14 м, Количество полос – 4 полосы движения | Расчётный период (2020 год) |
| 12 | Планируемая улица № 2 (6-й мкр.) | Строительство | Протяжённость реконструкции – 0,98 км, Ширина проезжей части, 14 м, Количество полос – 4 полосы движения | Расчётный период (2020 год) |
| 13 | ул. Спортивная | Реконструкция | Протяжённость реконструкции – 0,3 км, Ширина проезжей части, 7 м, Количество полос – 2 полосы движения | Расчётный период (2020 год) |
| 14 | Планируемая улица № 3 | Строительство | Протяжённость реконструкции – 1,12 км, Ширина проезжей части, 14 м, Количество полос – 4 полосы движения | Расчётный срок (2035 год) |
| Сооружения и устройства для хранения и обслуживания транспортных средств |
| 15 | Гаражи, парковки | Строительство | Общая вместимость – 11864 машино-мест | Расчётный срок (2035 год) |
| 16 | Станции технического обслуживания | Строительство | Общая вместимость 27 постов | Расчётный срок (2035 год) |
| 17 | Автозаправочные станции | Строительство | 3 ед. 3 ед. | Первая очередь (2018 год) Расчётный срок (2035 год) |
| 18 | Путепровод | Строительство | Определяется проектом | Расчётный период (2020 год) |
| Иные объекты |
| Магистральные улицы общегородского значения |
| 19 | Фрязевское шоссе | Реконструкция | Протяжённость – 4,2 км. Ширина проезжей части, 14–15 м, Количество полос – 4 полосы движения | Расчётный срок (2035 год) |
| 20 | Ногинское шоссе | Реконструкция | Протяжённость – 1,6 км. Ширина проезжей части, 14–15 м, Количество полос – 4 полосы движения | Расчётный срок (2035 год) |

## 3.8.  Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности

1. Для обеспечения населения пожарными депо на расчётный срок до 2035 года потребуется всего 76 пожарных автомашины.

3.9.  Мероприятия  по развитию инженерной инфраструктуры

В связи с планируемым освоением новых территорий городского округа и необходимостью обеспечения объектами инженерной инфраструктуры существующей застройки в генеральном плане размещены следующие инженерные объекты (таблица 3.9.1).

В соответствии с Федеральными законами от 27 октября 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении» и от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» на первую очередь строительства необходимо разработать и утвердить «Схему водоснабжения городского округа Электросталь», «Схему водоотведения городского округа Электросталь» и «Схему теплоснабжения городского округа Электросталь» на основе решений, утверждённых генеральным планом.

# Планируемые для размещения объекты

инженерной инфраструктуры местного значения

# Таблица 3.9.1

| № п/п | Наименование объекта | Вид работ | Основные характеристики | Очерёдность реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Водоснабжение |
| 1.1 | Водозаборные узлы: ― ВЗУ № 2 | Реконструкция со строительством станции обезжелезивания | производительность 3,6 тыс. куб. м/сутки | Первая очередь |
|  | ― ВЗУ № 6 | Реконструкция с увеличением производительности | производительность 16,5 тыс. куб. м/сутки | Первая очередь |
|  | ― ВЗУ № 10 | Реконструкция со строительством станции обезжелезивания | производительность 3,0 тыс. куб. м/сутки | Первая очередь |
|  | ― ВЗУ № 3 | Реконструкция с переоборудованием в насосную станцию III подъёма | общая ёмкость резервуаров 3,0 тыс. куб. м | Расчётный период |
|  | ― ВЗУ № 11 | Реконструкция с увеличением производительности | производительность 16,0 тыс. куб. м/сутки | Расчётный период |
|  |  |  | производительность 22,0 тыс. куб. м/сутки | Расчётный срок |
|  | ― ВЗУ№ 4 | Реконструкция | производительность 3,0 тыс. куб. м/сутки | Расчётный срок |
|  | ― ВЗУ№ 5 |  | производительность 1,9 тыс. куб. м/сутки | Расчётный срок |
| 1.2 | Артезианские скважины: № 26 - на ВЗУ № 2; № 8 – на ВЗУ № 3; №№ 19, 22 – на ВЗУ № 7; № 32 – на ВЗУ № 10 | Ликвидация (тампонирование) | 5 скважин на 4-х ВЗУ | Первая очередь |
| 1.3 | Водоводы I подъёма | Реконструкция | 2 нитки диаметром 500 мм протяжённостью 7,0 км; диаметром 400 мм протяжённостью 7,5 км | Первая очередь |
|  |  |  | диаметром 600 мм протяжённостью 4,0 км; 2 нитки диаметром 300 мм протяжённостью 0,8 км | Расчётный период |
| 1.4 | Водоводы | Реконструкция | 2 нитки диаметром 500 мм протяжённостью 0,86 км | Расчётный период |
|  |  |  | 2 нитки диаметром 700 мм протяжённостью 1,2 км |  |
|  |  |  | 2 нитки диаметром 800 мм протяжённостью 1,73 км |  |
| 1.5 | Водопроводные сети | Реконструкция | диаметром 200 мм протяжённостью 2,8 км | Первая очередь |
|  |  |  | диаметром 250 мм протяжённостью 0,9 км |  |
|  |  |  | диаметром 300 (315) мм протяжённостью 4,06 км |  |
|  |  |  | диаметром 400 мм протяжённостью 5,2 км |  |
|  |  |  | диаметром 500 мм протяжённостью 0,455 км |  |
|  |  |  | диаметром 200 мм протяжённостью 1,4 км | Расчётный период |
|  |  |  | диаметром 280 мм протяжённостью 0,5 км |  |
| 1.6 | Водопроводные сети | Строительство | диаметром 150 мм протяжённостью 6,0 км | Первая очередь |
|  |  |  | диаметром 200 мм протяжённостью 5,0 км |  |
|  |  |  | диаметром 250 мм протяжённостью 5,0 км |  |
|  |  |  | диаметром 300 мм протяжённостью 4,0 км |  |
|  |  |  | диаметром 400 мм протяжённостью 7,0 км |  |
|  |  |  | диаметром 200 мм протяжённостью 2,0 км | расчётный период |
|  |  |  | диаметром 250 мм протяжённостью 3,5 км |  |
|  |  |  | диаметром 300 мм протяжённостью 5,0 км |  |
|  |  |  | диаметром 400 мм протяжённостью 2,1 км |  |
|  |  |  | диаметром 600 мм протяжённостью 5,3 км |  |
|  |  |  | диаметром 200 - 400 мм общей протяжённостью 12,0 км | Расчётный срок |
| 1.7 | Водоводы-отводы ВОСВ* | Строительство | 3 нитки диаметром 1000 мм протяжённость определяется проектом | Расчётный срок и за расчётный срок |
| 2. | Водоотведение |
| 2.1 | Городские очистные сооружения полной биологической очистки с глубокой доочисткой стоков и блоком механического обезвоживания осадка | Реконструкция | производительность 50,0 тыс. куб. м/сутки | Первая очередь |
| 2.2 | Новые городские очистные сооружения полной биологической очистки с глубокой доочисткой стоков и блоком механического обезвоживания осадка (в Промышленном районе) | Строительство | производительность 30,0 тыс. куб. м/сутки | Первая очередь |
|  |  |  | производительность 45,0 тыс. куб. м/сутки | Расчётный период |
| 2.3 | Канализационные насосные станции: ― ГКНС, КНС № 2, КНС № 4, КНС № 7 и КНС № 8 | Реконструкция | 5 объектов единичной производительности: – ГКНС – 50,0 тыс. куб. м/сутки; – КНС № 2 – 12,4 тыс. куб. м/сутки; – КНС № 4 – 8,0 тыс. куб. м/сутки – КНС № 7 – 6,0 тыс. куб. м/сутки – КНС № 8 – 5,0 тыс. куб. м/сутки | Первая очередь |
|  | ― КНС № 5 |  | производительность – 4,0 тыс. куб. м/сутки | Расчётный период |
|  | ― КНС № 6 и КНС № 9 |  | 2 объекта единичной производительности: – КНС № 6 – 2,0 тыс. куб. м/сутки – КНС № 9 – 5,5 тыс. куб. м/сутки | Расчётный срок |
| 2.4 | Канализационные насосные станции: ― КНС № 1а, КНС № 10, КНС № 11, КНС № 12, и КНС № 13 | Строительство | 5 объектов единичной производительности: – КНС № 1а – 25,0 тыс. куб. м/сутки; – КНС № 10 – 2,0 тыс. куб. м/сутки; – КНС № 11 – 0,2 тыс. куб. м/сутки – КНС № 12 – 0,5 тыс. куб. м/сутки – КНС № 13 – 0,15 тыс. куб. м/сутки | Первая очередь |
|  | ― КНС № 14 |  | производительность – 2,5 тыс. куб. м/сутки | Расчётный срок |
| 2.5 | Районный канализационный коллектор до г. Павловский Посад с перекладкой участков под железной дорогой и р. Вохонкой | Реконструкция | протяжённость 30,0 км | Первая очередь |
| 2.6 | Канализационные сети | Реконструкция | прокладка вторых ниток напорных коллекторов диаметром 150-250-300 мм общей протяжённостью 2,2 км | Первая очередь |
|  |  |  | замена напорных коллекторов диаметром 300 мм протяжённостью 1,0 км и диаметром 400 мм протяжённостью 2,9 км |  |
|  |  |  | перекладка самотечных коллекторов диаметрами 800-1000 мм общей протяжённостью 9,5 км и диаметрами 250-350-400 мм протяжённостью 3,0 км |  |
|  |  |  | самотечный коллектор по Фрязевскому и Южному проспектам до очистных сооружений диаметром 600 мм протяжённостью 2,5 км | Расчётный период |
|  |  |  | диаметром 200 - 400 мм общей протяжённостью 12,0 км | Расчётный срок |
| 2.7 | Напорные канализационные сети | Строительство | 2 нитки диаметром 150 мм общей протяжённостью 2,3 км | Первая очередь |
|  |  |  | 2 нитки диаметром 200 мм протяжённостью 1,2 км | Расчётный период |
|  |  |  | 2 нитки диаметром 300 мм протяжённостью 1,1 км | Расчётный срок |
| 2.8 | Самотечные канализационные сети | Строительство | диаметром 150 мм протяжённостью 5,0 км | Первая очередь |
|  |  |  | диаметром 200 мм протяжённостью 3,0 км |  |
|  |  |  | диаметром 300 мм протяжённостью 2,0 км |  |
|  |  |  | диаметром 400 мм протяжённостью 2,0 км |  |
|  |  |  | диаметром 150 мм протяжённостью 3,0 км | Расчётный период |
|  |  |  | диаметром 200 мм протяжённостью 5,0 км |  |
|  |  |  | диаметром 250 мм протяжённостью 7,0 км |  |
|  |  |  | диаметром 300 мм протяжённостью 7,0 км |  |
|  |  |  | диаметром 400 мм протяжённостью 10,0 км |  |
|  |  |  | диаметром 200 - 400 мм общей протяжённостью 13,0 км | Расчётный срок |
| 3. | Теплоснабжение |
| 3.1 | Котельная «Западная», г. Электросталь | Реконструкция с модернизацией оборудования и увеличением тепловой мощности | тепловая мощность 30 Гкал/час | Первая очередь |
|  |  |  | тепловая мощность 40 Гкал/час | Расчётный период |
|  |  |  | тепловая мощность 70 Гкал/час | Расчётный срок |
| 3.2 | Котельная «Восточная», г. Электросталь | реконструкция с модернизацией оборудования и увеличением тепловой мощности | тепловая мощность 140 Гкал/час | Первая очередь |
| 3.3 | ТЭЦ -29 (филиал ГРЭС-3) | реконструкция с модернизацией оборудования и увеличением тепловой мощности | тепловая мощность 100 Гкал/час | Расчётный период |
|  |  |  | тепловая мощность 120 Гкал/час | Расчётный срок |
| 3.4 | Котельная тепловой в районе СНТ «Весна» для теплоснабжения предприятия научно-производственного назначения | Строительство | тепловая мощность 12 Гкал/час | Первая очередь |
| 3.5 | Котельная «Южная», г. Электросталь | Реконструкция с модернизацией оборудования | тепловая мощность 190 Гкал/час и 20 т/час | Расчётный период |
| 3.6 | Котельная «Северная», г. Электросталь | Реконструкция с модернизацией оборудования | тепловая мощность 152 Гкал/час и 32 т/час | Расчётный период |
| 3.7 | Котельная в районе СНТ «Восток» для теплоснабжения предприятия научно-производственного назначения | Строительство | тепловая мощность 6,0 Гкал/час | Расчётный период |
| 3.8 | Котельная в районе Промышленного проезда для теплоснабжения предприятия научно-производственного назначения | Строительство | тепловая мощность 5,0 Гкал/час | Расчётный период |
| 3.9 | Котельная тепловая в районе Криулинского проезда для теплоснабжения предприятий научно-производственного назначения | Строительство | тепловая мощность 14,0 Гкал/час | Расчётный срок |
| 3.10 | Центральные тепловые пункты в г. Электросталь: ЦТП по ул. Пионерская, ЦТП по ул. Жулябина и ЦТП по ул. Зелёная | Реконструкция с модернизацией оборудования | 3 объекта | Расчётный период |
| 3.11 | Автономные источники теплоснабжения (АИТ) для теплоснабжения торгово-офисного центра и промышленно-коммунальной зоны по ул. Спортивная, у пр. Безымянный и южнее СНТ «Весна» | Строительство | 1АИТ суммарной тепловой мощностью до 1,5 Гкал/час | Первая очередь |
|  |  |  | 2АИТ суммарной тепловой мощностью 6,0 Гкал/час, единичной – до 1,5 Гкал/час | Расчётный срок |
| 3.12 | Тепловые сети, в том числе трубопроводы горячего водоснабжения | Строительство, реконструкция | протяжённость в двухтрубном исчислении 30,0 км | Первая очередь |
|  |  |  | протяжённость в двухтрубном исчислении 49,0 км | Расчётный период |
|  |  |  | протяжённость в двухтрубном исчислении 59,0 км | Расчётный срок |
|  | Подомовые газовые теплогенераторы в индивидуальной жилой застройке | Установка | суммарная тепловая производительность 5,9 Гкал/час | Первая очередь |
| 4. | Газоснабжение |
| 4.1 | Газопровод высокого давления (0,6МПа) к площадкам индивидуальной жилой застройки для многодетных в Восточном, Северном и Юго-Западном планировочных районах* | Строительство | протяженностью 0,7 км | Первая очередь |
| 4.2 | Газорегуляторный пункт (ГРП) на площадках индивидуальной жилой застройки для многодетных в Восточном, Северном и Юго-Западном планировочных районах* | Строительство | 3 объекта | Первая очередь |
| 4.3 | Газопровод высокого давления (0,6МПа) к планируемой котельной, размещаемой на территории предприятия научно-производственного значения, в северной части городского округа (южнее СНТ «Весна»)* | Строительство | протяжённость 0,7 км | Первая очередь |
| 4.4 | Газопровод высокого давления (0,6МПа) к планируемой котельной, размещаемой на территории предприятия научно-производственного значения, в южной части городского округа (на территории СНТ «Юбилейный» по Криулинскому проезду)* | Строительство | протяжённость 0,7 км | Расчётный срок |
| 4.5 | Газопровод высокого давления (0,6МПа) к планируемой котельной, размещаемой на территории коммунально-складского значения (в районе СНТ «Восток»)* | Строительство | протяжённость 0,6 км | Расчётный период |
| 5. | Электроснабжение |
| 5.1 | Мероприятия по развитию объектов федерального и регионального значения |
| 5.1.1 | Воздушная линия электропередачи (ВЛ) 220 кВ «Ногинск-Руднево» 1,* | Реконструкция | в границах округа протяженность 10,0 км | Расчётный срок |
| 5.1.2 | Воздушная линия электропередачи (ВЛ) 220 кВ «ЦАГИ-Ногинск» 1,2,* | Реконструкция | в границах округа протяженность 10,0 км | Расчётный срок |
| 5.1.3 | Абонентская электроподстанция (ПС) 110/6 кВ «Машзавод» 2,* | Строительство | установка трансформаторов 2х40 МВА | Первая очередь |
| 5.1.4 | Кабельно-воздушная линия электропередачи КВЛ-110 кВ «Ногинск-Машзавод» 1,2 2,* | Строительство | в границах округа протяженность КЛ-110 кВ (по трассе) 0,5 км | Первая очередь |
| 5.1.5 | Электроподстанция (ПС) 110/35/6 кВ «Электросталь» 2,* | Реконструкция | замена трансформатора мощностью 32 МВА на трансформатор мощностью 40 МВА и замена трансформаторной группы мощностью 45 МВА на трансформатор мощностью 40 МВА | Первая очередь |
| 5.2 | Мероприятия по развитию объектов местного значения |
| 5.2.1 | распределительные пункты (РП) на территориях жилой застройки | строительство | 1 сооружение | расчётный период |
|  |  |  | 3 сооружения | расчётный срок |
| 5.2.2 | Кабельные питающие фидера 6(10) кВ от центров питания до новых РП | Строительство | протяженность трасс по проекту в соответствии с техническими условиями ОАО «МОЭСК» | Расчётный период иодвкаорск назначениятовмики иточнения динамики и спроса на электроэнергию и мощностьиями.ских поселений и расчётный срокодвкаорск назначениятовмики иточнения динамики и спроса на электроэнергию и мощностьиями.ских поселений и |
| 5.2.3 | Трансформаторные подстанции (ТП-6/0,4 кВ и ТП-10/0,4 кВ) на площадках новой застройки с привязкой к существующим сетям | Строительство | по проекту в соответствии с техническими условиями ООО «Электростальская ЭЛЭК» | Все этапы реализации генплана |
| 6. | Связь |  |  |  |
| 6.1 | Координатные автоматические телефонные станции (АТС- АТС-572, 573,575, 576), расположенные в г.Электросталь** | Реконструкция | замена координатного оборудования на цифровое с увеличением емкости на 6,5 тыс. номеров | Первая очередь |
| 6.2 | Телекоммуникационные шкафы на площад-ках новой застройки** | Строительство | в соответствии с техническими условиями операторов связи | Все этапы реализации генераль-ного плана |
| 6.3 | Волоконно-оптические линии связи (ВОЛС)** | Строительство | в соответствии с техническими условиями операторов связи | Все этапы реализации генераль-ного плана |
| 6.4 | Линейно-кабельные сооружения связи (телефонная канализация связи) ** | Строительство | в соответствии с техническими условиями операторов связи | Все этапы реализации генераль-ного плана |
| 7. | Организация поверхностного стока |
| 7.1 | Дождевые насосные станции: |
|  | - на площадке предприятия научно-производственного назначения южнее СНТ «Весна» | Строительство | объём поступающего стока 1,3 тыс. куб. м | Первая очередь |
|  | - на площадке многоэтажной жилой застройки в районе пруда Южный | Строительство | объём поступающего стока 3,7 тыс. куб. м | Расчётный период |
|  | - в районе СНТ «Заря» и СНТ «Мичурина» Ногинское шоссе | Строительство | объём поступающего стока 1,5тыс. куб. м | Расчётный срок |
|  | - на площадке многоэтажной жилой застройки по пр. Авангардный |  | объём поступающего стока 1,0 тыс. куб. м |  |
| 7.2 | Очистные сооружения поверхностного стока: |
|  | - в районе СНТ «Южный» (Южный планировочный район) | Строительство | 1 объект, объём стока, поступающий на очистные сооружения 14,4 тыс. куб. м | Расчётный период |
|  |  |  | объём стока, поступающий на очистные сооружения 21,8 тыс. куб. м | Расчётный срок |
|  | - в районе пр. Энергетиков на площадках предприятия научно-производственного назначения | Строительство | 2 объекта, объём стока, поступающий на очистные сооружения 1,1 тыс. куб. м | Расчётный срок |
|  | - севернее СНТ «Восток» в Западном планировочном районе | Строительство | 1 объект, объём стока, поступающий на очистные сооружения 2,1 тыс. куб. м | Расчётный период |
|  |  |  | объём стока, поступающий на очистные сооружения 8,3 тыс. куб. м | Расчётный срок |
| 7.3 | Напорные коллекторы дождевой канализации | Строительство | протяжённость 0,8 км | Первая очередь |
|  |  |  | протяжённость 1,2 км | Расчётный период |
|  |  |  | протяжённость 2,4 км | Расчётный срок |
| 7.4 | Закрытая сеть дождевой канализации | Реконструкция | протяжённость 1,5 км | Первая очередь |
|  |  |  | протяжённость 0,8 км | Расчётный срок |
|  |  | Строительство | протяжённость 0,3 км | Первая очередь |
|  |  |  | протяжённость 4,6 км | Расчётный период |
|  |  |  | протяжённость 18,8 км | Расчётный срок |

Примечания: мероприятия по модернизации и развитию объектов инженерной инфраструктуры регионального*  и федерального** значений приводятся в положениях генерального плана развития для обеспечения информационной целостности документа и не являются предметом утверждения данного генерального плана.

1  мероприятия  по реконструкции и развитию объектов электроэнергетики регионального значения, предусмотренные Инвестиционной программой ОАО «МОЭСК» на 2012-2017 годы, утверждённой приказом Министерства энергетики Российской Федерации  от 05. 05. 2012 г. № 241, приводятся в  информационных целях и не являются предметом утверждения генерального плана.

2 мероприятия, предусмотренные «Схемой и программой перспективного  развития электроэнергетики Московской области на период 2015-2019 годы», утверждённой  распоряжением Министерства энергетики Московской области от 29 апреля 2014 г. № 24-Р.

# 3.10  Основные планируемые показатели генерального плана

городского округа Электросталь

| № п/п | Наименование показателей | Единица измерения | Современное состояние, | Первая очередь, | Расчётный период, | Расчётный срок, |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 год | 2018 год | 2020 год | 2035 год |
| 1 | Численность постоянного населения | тыс.чел. | 157,409 | 170,394 | 181,871 | 190,699 |
| 1.1 | Трудовые ресурсы | тыс. чел. | 108,69 | 113,97 | 121,29 | 127,17 |
| 1.2 | Занято в экономике | тыс. чел. | 49,733 | 53,68 | 57,91 | 83,42 |
| 1.3 | Отраслевая структура занятых в экономике | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.3.1 |  научно-производственная сфера | % | 49,0 | 47,1 | 44,7 | 48,0 |
| 1.3.2 |  социальная сфера | % | 21,3 | 19,7 | 18,3 | 13,4 |
| 1.3.3 |  коммерческо-деловая сфера | % | 29,7 | 33,2 | 37,0 | 37,6 |
| 1.4 | Новые рабочие места | тыс. раб. мест | - | 3,95 | 8,18 | 33,69 |
| 1.5 | Сальдо маятниковой миграции | тыс. чел. | 41,7 | 40,90 | 43,05 | 22,58 |
| 1.5.1 |  в т.ч. выезд | тыс. чел. | 45,9 | 45,10 | 47,25 | 26,38 |
| 1.5.2 |  въезд | тыс. чел. | 4,2 | 4,20 | 4,20 | 3,80 |
| 2 | Жилищный фонд | тыс. кв. м | 3312,5 | 3737,2 | 4059,7 | 4344,7 |
| 2.1 |  многоэтажная жилая застройка | тыс. кв. м | 1662,1 | 2052,9 | 2377,1 | 2768,2 |
| 2.2 |  среднеэтажная жилая застройка | тыс. кв. м | 1038,3 | 1030,3 | 1030,3 | 1027,9 |
| 2.3 |  малоэтажная жилая застройка квартирного типа | тыс. кв. м | 519,8 | 510,9 | 509,2 | 405,5 |
| 2.4 |  индивидуальная жилая застройка | тыс. кв. м | 92,3 | 143,1 | 143,1 | 143,1 |
| 3 | Убыль жилищного фонда | тыс. кв. м | - | 16,9 | 18,6 | 124,7 |
| 4 | Новое жилищное строительство – всего, в том числе: | тыс. кв. м | - | 441,6 | 765,8 | 1156,9 |
| 4.1 |  многоэтажная жилая застройка | тыс. кв. м | - | 390,8 | 715,0 | 1105,1 |
| 4.2 |  индивидуальная жилая застройка | тыс. кв. м | - | 50,8 | 50,8 | 50,8 |
| 5 | Средняя жилищная обеспеченность пост. населения | кв.м/чел. | 21,04 | 21,93 | 22,32 | 22,78 |
| 6 | Социально-культурное и коммунально-бытовое обслуживание |
| 6.1 | Дошкольные образовательные учреждения | мест | 6151 | 7641 | 8161 | 12395 |
| 6.2 | Общеобразовательные школы | мест | 19284 | 20634 | 21499 | 26698 |
| 6.3 | Учреждения дополнительного образования | мест | 1015 | 1190 | 1790 | 2290 |
| 6.4 | Больницы | коек | 1451 | 1451 | 1751 | 2271 |
| 6.5 | Поликлиники | пос./смену | 5043 | 5043 | 5043 | 5043 |
| 6.6 | Скорая медицинская помощь | машин | 10 | 10 | 13 | 19 |
| 6.7 | Дома культуры | мест | 1898 | 2898 | 4398 | 7628 |
| 6.8 | Библиотеки | тыс. томов | 678,5 | 678,5 | 858,5 | 858,5 |
| 6.9 | Плоскостные спортивные сооружения | га | 8,86 | 38,4 | 58,4 | 98,4 |
| 6.10 | Спортивные залы | тыс. кв. м площади зала | 16,5 | 25,4 | 38,3 | 67,2 |
| 6.11 | Бассейны | тыс.кв. м зерк. воды | 1,4 | 3,5 | 7,1 | 10,7 |
| 6.12 | Предприятия торговли | тыс. кв. м торговой площади | 185,3 | 230,0 | 252,3 | 531,7 |
| 6.13 | Предприятия общественного питания | тыс. посадоч-ных мест | 4,4 | 5,3 | 7,3 | 10,8 |
| 6.14 | Предприятия бытового обслуживания | тыс. рабочих мест | 0,7 | 1,4 | 2,3 | 3,3 |
| 6.15 | Пожарное депо | пожарных автомоби-лей | н.д. | 68 | 74 | 76 |
| 6.16 | Кладбище - всего, из них: | га | 76,648 | 97,07 | 97,07 | 97,07 |
| 6.16.1 | открытые кладбища | га | 44,4 | 64,4 | 64,40 | 64,40 |

| № п/п | Показатели | Единица измерения | Сущест-вующее положение | Первая очередь (2017) | Расчётный период (2020 год) | Расчётный срок (2035 г.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Инженерное обеспечение территории |
| 7.1 | Водоснабжение |
| 7.1.1 | водопотребление, включая: | тыс. м3/сутки | 56,8-61,8 | 110,1 | 118,2 | 128,6 |
| 7.1.2 | - вода питьевого качества - всего, из них: | тыс. м3/суки. |  | 79,5 | 84,9 | 91,6 |
|  | на пожаротушение | тыс. м3/сутки | - | 1,84 | 1,84 | 1,84 |
| 7.1.3 | - вода технического качества на технологические нужды и полив | тыс. м3/сутки | 10-20 | 30,6 | 33,3 | 37,0 |
| 7.2 | Водоотведение |
| 7.2.1 | объём водоотведения на очистные сооружения бытовых стоков | тыс. м3/сутки | 52 | 78,7 | 86,1 | 95,5 |
| 7.2.2 | объём поверхностного стока, поступающего на очистные сооружения | тыс. м3/час | нет данных | - | 16,5 | 31,2 |
| 7.3 | Теплоснабжение |
| 7.3.1 | расход тепла, всего, в том числе: | Гкал/час | 462,3 | 528,8 | 585,3 | 697,7 |
| 7.3.2 | - на централизованные системы теплоснабжения (нет данных по присоединенной нагрузке ведомственных котельных) | Гкал/час | 462,3 | 521,4 | 577,9 | 687,3 |
| 7.3.3 | - децентрализованное теплоснабжение (прирост) | Гкал/час | нет данных | 7,4 | 7,4 | 10,4 |
| 7.4. | Газоснабжение |  |  |  |  |  |
| 7.4.1 | потребление газа (прирост) | м3/час тыс. м3/год | 3160 10085 | 8730 27655 | 16015 50985 | 32415 103710 |
| 7.5. | Электроснабжение |  |  |  |  |  |
|  | расчётная электрическая нагрузка, приведённая к шинам 6 (10) кВ ЦП и ГТУ ТЭЦ-29 (в части абонентов ООО «Электростальская ЭЛЭК») | МВт | 52,0 | 66,9 | 84,4 | 114,4 |
| 7.6. | Связь |  |  |  |  |  |
|  | ёмкость телефонной сети | тыс. номеров | 49,223 | 56,5 | 61,7 | 71,2 |
| 8. Транспортное обслуживание |
| 8.1 | Автомобильные дороги, улицы в том числе: | км | 97,45 | 97,45 | 102,52 | 103,64 |
|  | Федерального значения | км | 5,8 | 5,8 | 8,34 | 8,34 |
|  | Регионального значения | км | - | - | 2,45 | 2,45 |
|  | Местного значения | км | 90,0 | 90,0 | 91,73 | 92,85 |
| 8.2 | Железнодорожный транспорт, том числе: | км | 8,0 | 8,0 | 18,7 | 18,7 |
|  | Федерального значения | км | 8,0 | 8,0 | 10,8 | 10,8 |
|  | Регионального значения | км | - | - | 7,9 | 7,9 |
| 8.3 | Мосты и путепроводы | ед. | - | - | 1 | 2 |
|  | Автозаправочные станции (АЗС) | ед. (колонок) | 18 (38) | 18 (38) | 21 (64) | 24 (71) |
|  | Станции технического обслуживания (СТО) | ед. (постов) | 32 (127) | 32 (127) | 35 (137) | 39 (154) |
| 9. Охрана окружающей среды |
| 9.1 | Образование бытовых отходов | тыс.м3/год | 256 | 323,74 | 362,74 | 571,1 |

Функционально-планировочный  баланс городского округа Электросталь

| № п/п | Наименование | Существующее использование | Планируемое использование |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | га | % | % | га | % | % |
| Территория городского округа Электросталь | 5145 | 100 | - | 5145 | 100 | - |
| 1 | Территория зон жилой застройки | 694,7 | 13,5 | 100 | 790,8 | 15,4 | 100 |
| 1.1 | многоэтажная жилая застройка | 136,3 | - | 19,6 | 248,1 | - | 31,4 |
| 1.2 | смешанная многоэтажная и среднеэтажная жилая застрока | 151,7 | - | 21,8 | 151,7 | - | 19,2 |
| 1.3 | среднеэтажная жилая застройка | 29,6 | - | 4,3 | 29,6 | - | 3,7 |
| 1.4 | смешанная среднеэтажная и малоэтажная жилая застройка | 118,3 | - | 17,1 | 118,3 | - | 15,0 |
| 1.5 | малоэтажная жилая застрока мноквартирного типа | 136,0 | - | 19,6 | 85,1 | - | 10,8 |
| 1.6 | индивидуальная жилая застрока | 40,3 | - | 5,8 | 75,5 | - | 9,5 |
| 1.7 | дошкольных образовательных учреждений | 43,3 | - | 6,2 | 43,3 | - | 5,4 |
| 1.8 | общеобразовательных школ | 39,2 | - | 5,6 | 39,2 | - | 5,0 |
| 2 | Территория зон общественно-делового значения | 103,0 | 2,0 | 100 | 180,4 | 3,5 | 91,7 |
| 2.1 | объекты общественно-делового обслуживания, спортивно-рекреационного назначения общегородского значения | 9,1 | - | 8,9 | 9,1 | - | 5,0 |
| 2.2 | многофункциональные объекты коммерческого назначения | 15,9 | - | 15,4 | 61,9 | - | 34,3 |
| 2.3 | объекты общественно-делового обслуживания и коммерческого назначения местного значения | 70,5 | - | 68,4 | 84,5 | - | 46,8 |
| 2.4 | культовые объекты | 0,7 | - | 0,7 | 0,7 | - | 0,4 |
| 2.5 | объекты обслуживания при транспортных узлах | 1,6 | - | 1,6 | 1,6 | - | 0,9 |
| 2.6 | объекты культуры | 5,2 | - | 5,0 | 5,2 | - | 2,9 |
| 2.7 | объектов предпринимательской активности общественно-делового, производственного-коммунального назначения, объектов транспортной инфраструктуры | - | - | - | 17,43 | - | 1,4 |
| 3 | Территория зон объектов обслуживания | 88,8 | 1,7 | 100 | 102,6 | 2,0 | 100 |
| 3.1 | объекты здравоохранения | 40,6 | - | 45,7 | 39,9 | - | 38,9 |
| 3.2 | спортивные и физкультурные объекты | 18 | - | 20,3 | 32,5 | - | 31,7 |
| 3.3 | объекты высшего, среднего профессионального образования | 22,4 | - | 25,2 | 22,4 | - | 21,8 |
| 3.4 | социальные объекты специализированного назначения | 7,8 | - | 8,8 | 7,8 | - | 7,6 |
| 4 | Территория зон специального назначения | 289,57 | 5,6 | 100 | 331,07 | 6,4 | 100 |
| 4.1 | кладбища | 58,97 | - | 20,4 | 97,07 | - | 29,3 |
| 4.2 | режимные объекты ограниченного доступа | 207,6 | - | 71,7 | 207,6 | - | 62,7 |
| 4.3 | объекты специального назначения | 23 | - | 7,9 | 26,4 | - | 8 |
| 5 | Территория производственно-коммунальных зон | 1179,0 | 22,9 | 100 | 1278,0 | 24,8 | 100 |
| 5.1 | промышленные объекты | 1112,6 | - | 94,4 | 1200,0 | - | 93,9 |
| 5.2 | коммунально-складские объекты | 66,4 | - | 5,6 | 78,0 | - | 6,1 |
| 6 | Территория зон транспортной инфраструктуры | 200,8 | 3,9 | - | 200,8 | 3,9 | - |
| 7 | Территория зон инженерной инфрастртуктуры | 55,1 | 1,1 | - | 55,1 | 1,1 | - |
| 8 | Территория зон рекреационного назначения | 2264,9 | 44,0 | 100 | 1937,1 | 37,7 | 99 |
| 8.1 | территории общего пользования: городских парков, скверов, бульваров и аллей | 79,3 | - | 3,5 | 79,3 | - | 4,1 |
| 8.2 | территории объектов рекреационного отдыха | - | - | - | 51,5 | - | 2,7 |
| 8.3 | рекреационно-ландшафтные территории | - | - | - | 97,7 | - | 5,0 |
| 8.4 | объекты рекреационно-оздоровительного назначения | 6,4 | - | 0,3 | 6,4 | - | 0,3 |
| 8.5 | городские леса | 1407 | - | 62,1 | 1407 | - | 72,6 |
| 8.6 | территории, покрытые древесной растительностью | 207 | - | 9,1 | 207 | - | 10,7 |
| 8.7 | прочие незастроенные территории | 531,3 | - | 23,5 | 54,3 | - | 2,0 |
| 8.8 | территория водых объектов | 33,9 | - | 1,5 | 33,9 | - | 1,8 |
| 9 | Территория зон сельскохозяйственного использования | 269,1 | 5,2 | 100 | 269,1 | 5,2 | 100 |
| 9.1 | объекты, предназначенные для ведения садоводства и огородничества | 156,7 | - | 58,2 | 156,7 | - | 58,2 |
| 9.2 | объекты сельскохозяйственного использования | 9,3 | - | 3,5 | 9,3 | - | 3,5 |
| 9.3 | территория сельскохозяйственного использования | 103,1 | - | 38,3 | 103,1 | - | 38,3 |

# Footnotes

В соответствии с Инвестиционной программой по развитию промышленных округов на территории Московской области до 2015 года, утверждённой постановлением Правительства Московской области  № 1660/53 от 28.12.2011.

Мероприятия территориального планирования зон инженерной инфраструктуры представлены  в разделе иженерное обслуживание.

Мероприятия территориального планирования зон транспортной инфраструктуры представлены  в разделе транспортное обслуживание.

* Объекты капитального строительства федерального значения приводятся в информационно-справочных целях и не являются предметом утверждения в генеральном плане.

**  Объекты капитального строительства регионального значения приводятся в информационно-справочных целях и не являются предметом утверждения в генеральном плане.

Рекомендуемые к реконструкции магистральные улицы общегородского значения, которые вне границ городского округа Электросталь, являются автомобильной дорогой федерального значения А-107 «Московское малое кольцо»

# Text boxes

Внесение изменений в генеральный план

городского округа Электросталь Московской области

Ш этап

Подготовка проекта правового акта органа местного самоуправления –

«Генеральный план городского округа Электросталь Московской области»

2014